第一章    工程项目概况

工程名称：台州市永宁中学建设工程

工程地点：位于黄岩区院桥镇高洋村

建设单位：台州市社会发展工程管理有限公司

监理单位：浙江建浩工程管理有限公司

施工单位：国强建设集团有限公司

设计单位：台州市城乡规划设计研究院

勘察单位：核工业湖州工程勘察院有限公司

总建筑面积约71321平方米，地上64988平方米，地下6333平方米，框架1-6层，分10个单位工程。结构为钢筋混凝土框架体系。

| 工程项目名称 | 结构 | 层次 | 面积 | 建筑高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂、风雨操场 | 框架 | 3 | 10487.55m2 | 21.4m |
| 教学楼 | 框架 | 5 | 19479.5m2 | 21.4m |
| 3#连廊 | 框架 | 1 | 423.84m2 | 10.2m |
| 图书综合楼 | 框架 | 5 | 6165.85m2 | 22.8m |
| 教师公寓 | 框架 | 6 | 4655.5m2 | 19.9m |
| 看台 | 框架 | 2 | 310.51m2 | 4.42m |
| 行政楼 | 框架 | 5 | 4117.2m2 | 20.8m |
| 学生宿舍 | 框架 | 5 | 19236.52m2 | 20.2m |
| 门卫 | 框架 | 1 | 111.76m2 | 9.5m |
| 地下室 | 框架 | 1 | 6333.07m2 | 3.9m |

本工程安全文明施工目标：确保“台州市安全文明施工工地”。

第二章  监理工作范围

监理工作范围：列入本工程施工发包范围内的施工监理，包括整个建筑工程、总体等（含土建、结构、给排水、电气、初装修、弱电、室外管网等）工程。

第三章  监理工作内容

1、施工阶段监理工作内容：

1.1、参加业主组织的图纸会审、汇总会审记录；

1.2、审批施工组织设计；

1.3、下达开工令、停工令和复工令；

1.4、审核确认总承包商选择的分包单位；

1.5、审查重要的材料、成品、半成品和机械设备的采购进场数量质量；

1.6、检查施工组织技术措施和安全防范设施；

1.7、主持协商工程设计变更，根据设计单位变更下达工程设计变更通知单；

1.8、督促承包商履行承包合同，并完成施工合同所承诺的质量标准，主持协商合同条款的变更、修订，调解双方的争议，接受处理索赔事项；

1.9、检查施工质量，对隐蔽工程复验签证，验收分项、分部工程；

1.10、检查工程施工进度，监督施工单位按时完工，对工程提前竣工或延期竣工进行签认；

1.11、主持协调有关施工单位的工作，使工程科学合理有序施工；

1.12、审核和签认工程款支付，复核和签认工程的决算；

1.13、组织工程预验收，根据预验收记录，督促整改完成，协助建设单位组织竣工验收工作；

1.14、向建设单位提交工程质量评估报告和监理总结报告；

1.15、审核施工单位提交的工程结算书。

2、保修阶段的监理工程内容：

2.1、负责检查回访工程状况，签订质量问题责任，督促保修；

2.2、协助业主办理退还质量保修金，参与保修质量鉴定。

第四章  监理工作目标

1、投资目标：施工单位的合同造价；

2、工期目标：确保在施工合同工期范围内完成施工合同规定的全部工作内容。

3、质量目标：建筑工程质量合格。

第五章  监理工作依据

1、与建设单位签订的《工程建设监理合同》

2、建设单位与施工单位签订的施工合同。

3、地质勘察报告、施工图纸、设计变更及其他相关的技术文件。

4、现行的建筑工程质量验收规范及相关标准，含：

4.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

4.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

4.3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

4.4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

4.5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

4.6、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207

4.7、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209

4.8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210；

4.9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242；

4.10、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303；

4.11、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJl07

4.12、《钢筋焊接及验收规程》JGJl8

5、施工总承包企业编制经审查通过的施工组织设计、施工方案、技术措施等文件。

6、当地建设主管部门制定的有关文件规定。

第六章：项目监理机构的组织形式及人员配备

项目监理机构的组织形式及人员配备：

根据本工程的特点和需要组建直线制监理组织结构形式，具体如下：

第七章：监理人员岗位职责

我公司成立了“浙江建浩工程管理有限公司台州永宁中学建设工程监理部 ”，授权高玉显同志为项目总监理工程师，全权负责监理事宜。本工程施工实行总监理工程师负责制，总监理工程师是履行本监理合同的全权负责人，组织和领导监理工作，其组织的监理人员岗位职责如下：

1、总监理工程师的岗位职责：

1.1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

1.2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

1.3、审查分包单位的资质，并提出审查意见；

1.4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员调换其工作；

1.5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

1.6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

1.7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

1.8、审查和处理工程变更；

1.9、主持或参与工程质量事故的调查；

1.10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

1.11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

1.12、审核签认分部（子分部）工程和单位（子单位）工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，组织竣工预验收，组织编写质量评估报告，参与工程项目的竣工验收；

1.13、主持整理工程项目的监理资料。

2、专业监理工程师岗位职责：

2.1、负责编制本专业的监理实施细则；

2.2、负责本专业监理工作的具体实施（含施工现场安全监理的具体实施）；

2.3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

2.4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

2.5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收，指导和参与旁站监理；

2.6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

2.7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

2.8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

2.9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

2.10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

3、监理员职责：

3.1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

3.2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

3.3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

3.4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，

3.5、对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

3.6、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

3.7、做好监理日记和有关的监理记录。

第八章  监理工作程序

1、质量控制程序：

施工全过程的系统控制过程，如下图所示：

质量因素的系统控制过程，如下图所示

1.1、质量控制目标的描述

1.1.1、设计质量控制目标：符合设计委托合同的约定及有关国家标准的规定；

1.1.2、材料、设备质量控制目标：符合国家有关标准的规定及材料、设备订货合同的约定；

1.1.2、土建施工、设备安装质量控制目标：详见相关内容。

1.2、质量控制的工作流程：

1.2.1、施工阶段工程监理工作总程序：（见附图）

1.2.2、施工阶段质量控制工程流程图：（见附图）

1.2.3、工程材料、构配件、设备质量验收基本程序流程（见附图）

1.2.4、检验批、分项工程（工序）、分部（子分部）工程质量验收基本程序流程：（见附图）

1.2.5、单位（子单位）工程质量验收基本程序流程：（见附图）

2、工程造价控制程序：

2.1、工程造价控制的工作流程：

2.1.1、工程款支付的基本程序流程：（见附图）

2.1.2、工程竣工结算的基本程序流程：（见附图）

3、工程进度控制程序：

3.1、工程进度控制的工作流程：

3.1.1、工程进度控制的基本程序：（见附图）

4、施工合同管理其他工作的基本程序：

4.1、施工合同管理其他工作流程：

4.1.1、工程变更管理的基本程序流程：（见附图）

4.1.2、费用索赔处理的基本程序流程：（见附图）

4.1.3、工程延期处理的基本程序流程：（见附图）

4.1.4、合同争议调解的基本程序流程：（见附图）

第九章  监理工作方法与措施

遵照我公司“敬业守法、规范有序、诚信服务、顾客至上”的质量方针和“以高效的工作取得100%合同履约率；以扎实的专业水准赢得95%的顾客满意率”的质量目标，监理单位对施工承包商的监理工作控制将依照三体系过程文件的要求进行，将本项目监理控制内容分配至本项目监理组各具体的操作人，以做到事事有人管，分工明确，责任落实，管理到位。

1、质量控制

1.1、质量控制的原则

1.1.1、工程质量控制是整个建设监理工作控制核心的原则。

1.1.2、坚持“严格要求,一丝不苟,实事求是,公正合理,热情服务”的原则。

1.1.3、遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的原则，实现工程质量总目标。

1.2、质量控制措施

1.2.1、一条原则

工程质量控制是整个监理工作的重点，与进度计划和工程计量相互制约，监理工程师监督承包单位按合同、技术规范设计图纸要求施工，是监理工作的首要原则。

1.2.2、两个重点

1.2.2.1、重要的分部工程有：基础工程、主体工程、装饰工程，重要子分部工程有：、混凝土基础、混凝土结构，钢结构、地面、门窗、屋面防水、室内给水系统、室内排水系统、室内电气照明安装，防雷及接地安装等。

1.2.2.2、关键部位：防水施工，支模架施工，砼浇捣养护，模板拆除，梁柱节点，箍筋加密区，钢筋焊接。

1.2.3、三个阶段

1.2.3.1、施工准备阶段：审查施工单位配备人力、材料、机械设备是否合理，审查拟定施工方案、技术、质量保证措施，原材料检验的审批的配合比是否合乎要求。

1.2.3.2、施工阶段：检查施工单位工艺是否按规范和经审批的方案进行，并对施工过程的原材料、半成品和成品进行抽查。

1.2.3.3、验收阶段：通过检测和验评该分项或分部已完工程是否达到规范要求的质量标准和误差允许范围内。

1.2.4、四个手段

1.2.4.1、检查：施工过程中对重点的项目和部位实施必要的跟踪检查，检查施工过程中材料及混合料与批准的是否符合，检查施工单位是否按批准的方案、技术规范施工。

1.2.4.2、测量：监理工程师对完成的工程的几何尺寸进行实测实量验收，不符合要求的要进行整修，无法进行的要求返工。

1.2.4.3、试验：对各种材料、混合料配比、混凝土等，监理人员可随机抽样试验，已确定是否达到合同约定。

1.2.4.4、指令性文件：承包单位和监理工程师的工作往来，必须以书面文件为准，监理工程师通过书面指令对施工单位进行质量安全控制。用以指出施工中发生或可能发生的质量安全问题，提请承包单位加以重视或整改。

1.3、工程质量事故的处理

1.3.1、施工中发生质量问题，首先停止继续施工，责令施工单位分析原因。根据事故的不同情况、不同性质、不同程度提出处理办法，并写出书面报告。监理工程师根据建设部及地方颁布的有关工程质量事故处理规定，参加处理工程质量事故，监督事故方案的执行。

1.3.2、处理办法：

1.3.2.1、采取经批准的加固或整修方法。

1.3.2.2、质量问题比较严重，在技术规范范围内，无法解决，总监理工程师协调建设单位，组织专家技术调查、研究加以处理。

1.3.2.3、推倒重来：凡未达到规范标准，明显的质量问题，又无法修正的缺陷或经再三努力不能达到合格的，坚决推倒重来。

2、投资控制

2.1、投资控制原则

2.1.1、以建设单位和承包单位正式签订的工程总承包合同(以下简称“合同”)中所确定的工程总价款作为投资控制的总目标；

2.1.2、根据建设单位和承包单位正式签订的合同中所确定的工程款支付方式，审核拨付签认；

2.1.3、根据建设单位和承包单位正式签订的合同中所确定的工程款结算方式，进行竣工结算。

2.2、投资控制内容

2.2.1、核实工程量，进行实物量签认。

2.2.2、审核设计变更增减费用。

2.2.3、审核材料签证价。

2.3、投资控制措施

2.3.1、按合同条款对已完成工程进行计量，审核工程量清单和工程款支付申请表。

2.3.2、及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析、制定调整措施。

2.3.3、从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的要求。

2.3.4、及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供依据。

3、进度控制

3.1、进度控制原则

3.1.1、以建设单位和承包单位正式签定的工程总承包合同(以下简称“合同”)中所确定的工程工期作为进度控制的总目标；

3.1.2、承包单位依据合同工期总目标所编制工程施工组织设计及总进度计划；

3.1.3、总监理工程师审核承包单位编制的施工总进度计划、年、季、月实施计划。

3.2、进度控制内容

3.2.1、审批承包单位提交的施工总进度计划，年、季、月度施工进度计划。

3.2.2、审核建设单位、承包单位提供的材料、设备及所列的规格与数量、质量是否满足工程进度要求。

3.2.3、编制进度控制计划，对进度目标进行检验分析，制定防范性对策。

3.2.4、建立反映工程进度状况的日记，记载影响工程进度的各种因素。

3.2.5、对进度计划实施情况进行检查、分析。当发现实际进度滞后于进度计划时，应签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施。

4、信息管理

4.1、信息管理员负责本工程实施阶段全过程的信息收集、整理。

4.2、总监理工程师组织定期工地会议或监理工作会议，信息管理员负责整理会议记录，并经总监理工程师签认打印分发。

4.3、专业监理工程师定期或不定期组织对承包单位的原材料、构配件、设备的质量状况以及工程质量进行验收签认。

4.4、专业监理工程师督促承包单位及时整理施工技术材料。

4.5、监理工程师随时向总监理工程师报告工作，并准确提供有关资料。

5、合同管理

5.1、合同执行措施

5.1.1、正确理解合同的各项条款，明确各方面的责、权、利。正确处理三方面关系。

5.1.2、用书面指令或文件代替口头指令。

5.1.3、考虑问题要灵活，管理工作要做在其他工作前面，如需某项资料应提前发出索取信函。

5.1.4、工程过程中细节的文件资料包括：信件、会议纪要、建设单位的规定、指示、总监理工程师的决定，承包单位的请示、报告，监理的指令、记录、信函以及各种报表资料等，有关方一旦发生争议，监理工程师以此资料和记录作为调解问题的依据。

5.1.5、对合同中的词意表达“含混”字句及时提出正确解释。

5.2、合同管理制度

5.2.1、向有关单位索取合同副本，了解掌握合同内容，以便进行合同的跟踪管理，执行情况检查，向有关单位及时准确反映合同信息。

5.2.2、审核工程设计变更和核定承包单位申报的实物工程量。

5.2.3、督促承包单位落实工程进度计划，根据进度计划进行实际值与计划值的比较、分析，提出意见，并准确及时提供合同执行情况的有关资料。

5.2.4、监理工程师应随时向总监理工程师报告工作，并准确及时提供有关资料。

5.2.5、合同执行情况每月在建设监理月报中反映。

5.3、索赔处理

为了维护建设单位的利益，保证建设单位与甲方签定的合同顺利进行，减少索赔事项的发生应努力做好以下几项工作：

5.3.1、协助建设单位审查建设单位与各方签定的合同条款有无含混字句及分工不明，责任界线不清的地方，索赔条款内容是否明确，为做好索赔预控创造条件。

5.3.2、协助建设单位，要求有关各方严格按合同办事，以达到控制索赔目的。

5.3.3、在工程实施过程中，严格控制工程设计变更，尽量减少不必要的工程洽商，特别是要控制有可能发生的经济索赔的工程洽商。

5.3.4、对于有可能发生费用增加的变更洽商，事先要报告建设单位，在争得业主同意的前提下，再签认有关变更或洽商。

5.3.5、本工程（或分部、分项）完工以后，进行工程决（结）算，本着“合理合法，实事求是”的原则，划清索赔界线，妥善处理索赔争议。

第十章  监理工作制度

1、施工图纸会审及设计交底制度

1.1、在设计交底前，总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

1.2、施工图纸审查意见和建议成文后，一式三份由总监理工程师签发，两份报建设单位，一份项目监理机构留存。

1.3、项目监理人员参加由建设单位组织的设计技术交底会（或施工图会审会）。

1.4、总监理工程师对设计技术交底会议纪要（或施工图会审会议纪要）进行签认。根据建设单位委托，项目监理机构可代行整理会议纪要。

2、施工组织设计（专项施工方案）审核制度

2.1、承包单位编制的工程项目施工组织设计以及依据浙江省建设厅《关于加强工程建设安全质量技术责任制的暂行规定》的第二条规定的必须单独编制专项施工方案的10项工作内容的专项施工方案，均连同填妥的《施工组织设计（专项施工方案）报审表》（浙建监A2）向项目监理机构报审。施工组织设计和专项施工方案的编制、审核和审批人的资格均应符合上述《暂行规定》的规定，并签字负责。

2.2、总监理工程师组织专业监理工程师对施工组织设计（专项施工方案）进行审查。专业监理工程师负责涉及本专业有关内容的技术可靠性和工艺合理性审查，在A2表上提出具体审查意见并签字。

2.3、总监理工程师负责对施工组织设计和专项施工方案的技术可靠性、工艺合理性以及编制、审核、批准程序和签字进行审查。审核意见应明确表达同意按施工组织设计（方案）实施，或局部修改后同意实施，或退回重新编制。在A2表上必须由总监理工程师本人签字负责，项目监理机构盖章。

2.4、项目监理机构对承包单位报审的施工组织设计或专项施工方案的审批，除特殊情况外，均不应超过7天。

3、分包单位资格审核制度

3.1、分包单位确定前，承包单位应将分包工程及拟选择的分包单位的情况，填妥《分包单位资格报审表》（浙建监A3）连同分包单位资质材料、分包单位业绩材料、分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证等附件报项目监理机构审批。

3.2、总监理工程师安排专业监理工程师对报审表及其附件进行审查。专业监理工程师审查重点为专业能力是否胜任分包工程。审查后，在相应栏目签注审查意见和签字。

3.3、总监理工程师审核重点为该部分能否分包、分包资质材料是否齐全。审核意见应明确表达同意分包、或补充资料后再报、或不同意分包。最后，总监理工程师签字，项目监理机构盖章。

3.4、项目监理机构对承包单位报审的《分包单位资格报审表》的审批，不应超过3天。

4、混凝土工程浇捣及拆模审核制度

4.1、施工现场在拟实施混凝土工程浇捣24小时前或主体结构混凝土工程（含地下室混凝土工程）拆模24小时前，承包单位填妥《承包单位报审表（通用）》（浙建监A5），填写内容应按监理单位相应工作标准的要求，做到真实、完整，必要时提供相关附件，然后报项目监理机构。

4.2、项目监理机构收到报审表（包括必要时提供的相关附件）后，对承包单位填报的内容逐一审查，签署审查意见应明确表述：同意在某月某日某时开始浇捣施工，或对某项内容须整改和复查同意后再施工，或暂不同意开始施工；同意某部位和范围于某月某日某时拆模，或不同意某部位和范围拆模。

4.3、项目监理机构应在收到报审表12小时之内批复，由总监或专业监理工程师签署审查意见并签字，盖项目监理机构公章。

5、施工测量放线审核制度

5.1、施工测量放线报验审核的范围应按本监理单位相应工作标准的要求。

5.2、承包单位对施工测量放线成果进行自检后，填妥《施工测量放线报验申请表》（浙建监A5-2），并附上完整的测量放线依据材料及放线成果，报项目监理机构。

5.3、项目监理机构收到报验申请表后，对报验内容及附件进行详细审查，并会同承包单位有关人员对报验的测量放线全部成果进行现场实测查验，实测查验结果详细记录并签证。然后在“审查意见”栏提出具体意见，并确认查验合格或纠正差错后再报。

5.4、项目监理机构对承包单位的《施工测量放线报验申请表》的审核批复，除特殊情况外，不应超过2天，由专业监理工程师签署审查意见并签字，盖项目监理机构公章。

6、工程材料/构配件/设备质量检验制度

6.1、承包单位对拟进场的工程材料、构配件和设备按拟进场时间批次，分种类填妥《工程材料/构配件/设备报审表》（浙建监A10）连同数量清单、质量证明材料、自检结果等附件及时报送项目监理机构。“数量清单”、“质量证明材料”以及“自检结果”等附件内容均应符合本监理单位相应工作标准的要求。

6.2、项目监理机构收到报审表及附件后，对照设计文件和规范要求，逐一进行现场核查，应见证取样复试或检验的，按有关规定办理见证取样复试或检验。经现场核对检查，认定正确无误，所有附件资料完整有效且符合设计文件和规范要求，则在“审查意见”栏，明确签署符合设计文件和规范要求，准许进场，同意使用于拟定部位，否则就不准进场，不同意使用于拟定部位。

6.3、应见证取样复试或检验的工程材料/构配件/设备，应在复试/检验报告出具且符合要求后，项目监理机构方能签注审查意见：准许进场，同意使用于拟定部位。因水泥的复试送检与出具完整复试报告时间间隔较长，施工现场又不能等待，在此情况下，安定性复试合格后，即可签注审查意见：准许进场，同意使用于拟定部位。但必须加注：待完整的复试报告出具后及时报验，若不符合要求，已使用的部位及该批次剩余水泥必须另行处理。

6.4、项目监理机构对承包单位的《工程材料/构配件/设备报审表》及附件的审核批复，除见证取样复试检验等特殊情况外，不应超过24小时。

7、隐蔽工程验收制度

7.1、隐蔽工程验收范围和内容应符合本监理单位相关工作的要求。

7.2、承包单位完成对隐蔽工程自检后，按表式要求填妥《     工程报验申请表》（浙建监A5-3），连同相应工序和部位的隐蔽工程验收记录的工程质量检查相关资料，报项目监理机构。

7.3、项目监理机构收到报验申请表及相关资料后进行审查，并会同承包单位有关人员进行现场检测、核查。在“审查意见”栏内明确表达所报隐蔽工程的技术资料是否齐全、是否符合要求，经现场检测、核查是否合格、是否同意隐蔽。由总监或专业监理工程师签字，盖项目监理机构公章。对隐蔽工程报验申请表及相关资料的审查、验收、批复，除特殊情况外，不应超过24小时。

8、检验批、分项（工序）、分部（子分部）工程质量验收制度

8.1、建筑工程的单位（子单位）工程的分部（子分部）工程、分项工程、检验批的划分应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）的有关规定。

8.2、承包单位对已完成的检验批、分项（工序）、分部（子分部）工程，按设计文件及有关规范标准进行自检，质量合格后，填妥《       工程报验申请表》（浙建监A5-3）连同相应的工程质量控制资料、安全和功能检验（检测）报告、观感质量验收记录、隐蔽工程验收记录、质量验收记录等附件，及时报送项目监理机构。检验批的报验，承包单位按要求填妥附件表，可不必重复报附件资料。分项、分部（子分部）工程报验还应在规定时间前填报《承包单位通知单》（浙建监A4）。

8.3、项目监理机构收到报验申请表及附件后，由专业监理工程师负责对照设计文件和有关规范标准进行审查，并会同承包单位有关人员进行现场检测验收，在相应的质量验收记录的“监理（建设）单位验收记录”栏中详细记录验收数据、结果和意见，并由专业监理工程师签证。

8.4、项目监理机构对承包单位的《承包单位通知单》应当即签收，特殊情况下不超过12小时。对承包单位的《           》工程报验申请表》审查、验收、批复，除特殊情况外，不应超过24小时。在对报验申请表及附件审查，以及现场检测验收完成后，由总监或专业监理工程师在报验申请表上签署审查意见，明确表达审查及验收结论并签字，盖项目监理机构公章。

9、施工旁站监理制度

9.1、对施工旁站监理的部位应同时执行建设部颁发的《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》（试行）和省建设厅颁发的《关于实施<浙江省建设工程监理管理条例>若干规定》。凡是这两个文件规定的并在所监理的工程项目发生的关键部位和关键工序都必须列入旁站监理范围。具体旁站监理范围详见本监理单位相应的工作标准。

9.2、项目监理机构在编制监理规划时，应同时编制旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容、依据、程序和旁站监理人员职责等。

9.3、承包单位在需要实施旁站监理24小时前填妥《承包单位通知单》（浙建监A4）通知项目监理机构。

9.4、项目监理机构在收到《承包单位通知单》后，应当由总监或专业监理工程师当即签收按表式填妥签收意见并签字。特殊情况下，最多不超过12小时。

9.5、项目监理机构监理人员必须在应实施旁站监理的部位（或工序）的施工现场，从该部位（或工序）施工开始到结束，履行旁站监理的职责。并按本监理单位相应工作标准规定的要求，在旁站监理结束（或交接）时，即做好《旁站监理记录》（浙建监D2），旁站监理记录应做到真实、及时、内容具体、条理清楚、字迹端正。旁站监理人员负责记录并签字，盖项目监理机构公章。承包单位项目经理部质检员也签字确认，盖项目经理部公章。

9.6、总监应经常检查旁站记录情况，督促有关问题落实处理，指导旁站监理提高工作质量。总监检查旁站监理记录的周期每周不应少于一次，并在旁站监理记录表上批示签字。

10、工程暂停、复工报审及延期审批制度

10.1、在发生下列情况之一时，总监可按照施工合同和委托监理合同的约定，签发工程暂停令：

10.1.1、建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工；

10.1.2、为了保证工程质量而需进行停工处理；

10.1.3、施工出现了安全隐患，总监认为有必要停工以消除隐患；

10.1.4、发生了必须暂时停止施工的紧急事件；

10.1.5、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。

10.2、总监下达工程暂停令宜事先向建设单位报告。

10.3、总监下达工程暂停令应使用标准表式《工程暂停令》（浙建监B2），按表式要求填妥，实施暂停施工的部位（工序）及有关工作内容应具体、明确。最后，由总监本人签字，盖项目监理机构公章。

10.4、承包单位接到《工程暂停令》后，必须按暂停令规定的时间对本工程指定部位（工序）实施暂停施工，并按要求做好各项工作。

10.5、工程暂停原因消失时，承包单位填妥《复工报审表》（浙建监A1-2）连同具备复工条件的情况说明等附件报项目监理机构。当工程暂停原因是由承包单位的原因引起的，附件系指承包单位提交的整改情况和预防措施报告。

10.6、项目监理机构收到承包单位的《复工报审表》后，对报审表及附件进行审查，由总监本人签署审查意见并签字，盖项目监理机构公章。审查意见明确：同意复工并注明同意复工的时间，或不同意复工。

10.7、依据施工合同文件的规定条件，承包单位提出工程延期（含阶段性工程延期）要求时应填妥《工程临时延期申请表》（浙建监A8），连同工程延期的依据及工期计算、与合同条款吻合的延期事件的书面证明材料等附件，报项目监理机构。

10.8、项目监理机构收到承包单位的《工程临时延期申请表》及附件后，确认符合合同文件的规定条件，即予以受理。

10.9、项目监理机构对申请表及附件材料进行详细审查，并与建设单位和承包单位进行协商。

10.10、当影响事件具有持续性的，项目监理机构可在对申请表及附件审查后，先由总监签署《工程临时延期审批表》（浙建监B4）并通报建设单位。签署审批表应符合表式内容要求，并说明同意或不同意临时延期的理由和依据。审批表由总监本人签字，并盖项目监理机构公章。临时延期审批，自收到申请表之日起，不应超过7天。

10.11、当承包单位提交最终的工程延期申请表（仍用浙建监A8表）后，项目监理机构应复查工程延期及临时延期情况，并与建设单位和承包单位进行协商，最后由总监签署《工程最终延期审批表》（浙建监B5）。签署审批表应符合表式内容要求，并说明同意或不同意最终延期的理由和依据。审批表由总监本人签字，并盖项目监理机构公章。最终延期审批，自收到申请表之日起，不应超过21天。

11、工程变更处理制度

11.1、由工程变更提出单位填写《工程变更单》（浙建监C2）并附上详细附件。附件应包括工程变更的详细内容，变更的依据，对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析和必要的图示。

11.2、由工程变更相关各方审查签字并提交本方职责范围内应提交的必要的附件资料。如意见一致，由项目监理机构总监或专业监理工程师签署一致意见内容，并签字分发各有关单位执行。如意见不一致，项目监理机构协助建设单位协调各方意见，待意见一致后，项目监理机构才能正式签署，分发各有关单位执行。承包单位代表签字仅表示对“一致意见”的签认和工程变更的收到。

11.3、相关各方对《工程变更单》的审查签字应及时办理，努力减少因工程变更造成经济损失和工期延误。项目监理机构应认真履行监理职责，做好协调工作。

11.4、承包单位依据工程变更、洽商记录，填妥《工程变更、洽商费用报审表》（浙建监A17），连同相应的计算书等附件报项目监理机构。

11.5、项目监理机构收到本报审表及其附件后，应依据合同、工程变更洽商记录及其他有关规定，逐项审查核实。有异议项，应另附审核计算书。最后审核意见栏中由总监签署“同意”或“不同意”，并注明增（减）工程款合计金额。最后报送建设单位审定。

11.6、项目监理机构对《工程变更、洽商费用报审表》的审核批复，除特殊情况外，不应超过14天。

12、施工现场安全生产、文明施工监理制度

12.1、依据相关法律、法规、行政规章、规范标准，项目监理机构在自身职责范围内，对施工现场安全生产、文明施工实施监理。

12.2、承包单位主要施工机械设备进场，应及时填妥《主要施工机械设备报审表》（浙建监A10）连同相应证书材料等附件报项目监理机构。（应报审的主要施工机械设备的品种、附件证书材料的要求应符合本监理单位相应工作标准的规定）项目监理机构应对报审表和附件，以及机械设备的实际情况进行审查。审查内容应包括：进场施工机械设备是否与施工组织设计（方案）相符；证明材料（包括签章）是否齐全；机械设备技术状况是否良好。根据审查结果签注审查意见，明确表达同意某某机械设备进场使用，或不同意某某机械进场使用并限期退场或整改后重新报审。项目监理机构应及时对《主要施工机械设备报审表》审查批复，除特殊情况外，不应超过2天。

12.3、承包单位编制的涉及安全生产的专项施工方案应及时报审。承包单位应填妥《施工组织设计（专项施工方案）报审表》（浙建监A2）连同专项施工方案报项目监理机构。必须单独编制专项施工方案的工作内容、专项施工方案编制人、批准人的资格和签字均应符合本监理单位相应工作标准的要求。项目监理机构收到报审后，应及时安排审查。专业监理工程师具体负责涉及本专业有关内容的技术可靠性和工艺合理性进行审查，签署具体审查意见并签字；总监应当负责对专项施工方案的技术可靠性、工艺合理性以及编制、审核、批准程序和签字进行审查，签署具体审查意见，明确表达同意实施，或局部修改后同意实施，或退回重新编制，并由总监本人签字，项目监理部盖章。项目监理机构对报审表的审批，除特殊情况外，不应超过7天。

12.4、承包单位在加强安全生产、文明施工的日常管理的基础上，应定期（每月不得少于一次）依据行业标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），对安全生产进行系统全面地自查。填妥《承包单位报审表（通用）》（浙建监A5）连同《施工安全检查评分汇总表》、各分项的《检查评分表》等附件报项目监理机构。项目监理机构收到报审表及附件后，应逐一审查，确认检查方法和资料形成符合上述行业标准和地方规定后，会同承包单位有关人员进行现场巡查，并结合施工形象进度监理抽检二个或二个以上分项，详细记录相应分项《检查评分表》列入附件。总监或专业监理工程师签署审查意见并签字。审查意见应明确表述抽检结果和审查结论，并提出主要存在问题及整改处理意见。安全检查（审查）结论不合格的工程，承包单位必须整改后重新报审。项目监理机构对安全检查报审表的审查批复，不应超过2天。

12.5、项目监理机构应加强施工现场安全生产、文明施工的日常巡视检查，发现存在问题，由总监或专业监理工程师签发《监理工程师通知单》（浙建监B1），提出主要存在问题和整改处理意见，并对承包单位报送《监理工程师通知回复单》（浙建监A7）提出具体时限。督促承包单位限期整改。如果施工出现了安全隐患，总监认为有必要停工以清除隐患，则总监即签发《工程暂停令》（浙建监B2），督促承包单位停工整改，消除隐患，并及时报告建设单位。承包单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应当及时向当地建设工程安全监督机构或有关主管部门报告。

13、工程质量/安全问题（事故）报告处理制度

13.1、承包单位在工程质量或安全问题（事故）发生后，应立即报告项目监理机构，并在24小时内如实填妥《工程质量/安全问题（事故）报告单》（浙建监A14）报项目监理机构。

13.2、工程质量/安全问题（事故）应包括：

13.2.1、工程建设重大事故；

13.2.2、工程建设一般事故；

13.2.3、可能造成质量（安全）事故的质量（安全）严重的缺陷或重大隐患。

13.3、重大事故的报告、现场保护以及调查处理应按建设部令第3号有关规定办理。一般事故的界定可按本监理单位的相应工作标准的规定。

13.4、项目监理机构收到报告单后，审查填报内容基本属实，即予以签收，签收日期注明某年某月某日某时。由总监或专业监理工程师签字，项目监理机构盖章。

13.5、依据有关规定或实际需要，项目监理机构参与或协助工程质量/安全问题（事故）的调查处理工作。

13.6、承包单位对工程质量/安全问题（事故）已调查完毕并形成处理方案后，应填妥《工程质量/安全问题（事故）技术处理方案报审表》（浙建监A15），连同工程质量/安全问题（事故）详细报告、工程质量/安全问题（事故）技术处理方案，报项目监理机构。

13.7、项目监理机构接到报审表及附件后，对其真实性、可靠性、合理性进行初审。初审无异议后，交由建设单位转送有关单位审查并签署审查意见。（涉及设计有关问题应送设计单位审查，涉及其它有关部门问题应送其它有关部门审查）。

13.8、待有关单位审查并签署审查意见后，返回项目监理机构，总监或专业监理工程师综合各方面意见后，正式签署审查意见，明确表达同意按处理方案实施，或不同意此处理方案、修改重编后再报。总监或专业监理工程师签字，项目监理机构盖章。

14、工地例会及会议纪要签发制度

14.1、工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。建设单位、承包单位和监理单位均应按照《建设工程监理规范》所规定的第一次工地会议的主要内容，完成各自的工作。涉及监理工作主要内容是：建设单位宣布对总监的授权；总监对施工准备情况提出意见和要求；总监介绍监理规划的主要内容。第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签和各方单位盖章。

14.2、在施工过程中，总监应针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期主持召开工地例会。工地例会包括的主要内容应符合本监理单位相应工作标准的要求。工地例会的周期，每月不应少于两次。

14.3、例会纪要应由项目监理机构负责起草，总监审核定稿，打印成文，送各方代表签字和各方单位盖章。纪要格式采用《工地例会纪要》（浙建监增补D10）。

14.4、经各方签章的会议纪要，分发各有关单位。自工地例会召开之日起算，至分发到各有关单位，不应超过7天。

14.5、为解决施工过程中的各种专项问题，项目监理机构组织的专题会议，也按上述第3、第4款办理。

15、项目监理机构内部工作制度

15.1、考勤制度

项目监理机构全体监理人员应每天如实考勤；考勤表上墙，接受民主监督；月末总监审核签字，报本监理单位。

15.2、监理日记制度

总监应确定监理人员按《监理日记》（浙建监D1）格式记录监理日记，监理日记记录应符合本监理单位相关工作标准的各项要求；监理日记必须有记录人员签字，总监检查监理日记每周不应少于一次，并在监理日记上批示签字；除按标准格式记录监理日记外，还应要求每个监理人员根据各自专业和分工情况建立监理工作手记。

15.3、监理月报制度

总监应确定监理人员按《            工程建设监理月报》（浙建监D3）格式编制监理工作月报；月报各项内容填报均应符合本监理单位相关工作标准要求；月报编制完成后，由总监本人审定签字，在下月5日前报建设单位及本监理单位。

15.4、总监理工程师巡视检查制度

总监对现场施工情况及监理工作情况的巡视，每次均应按《总监理工程师巡视记录》（金建监增补D4）格式填写巡视记录；巡视记录要求由总监本人填写，其中“处理结果”栏可由总监指定专业监理工程师填写记录；存在问题、处理意见、处理结果应一一对应，最后处理结果应符合要求；总监理工程师巡视记录每星期不应少于二次。

15.5、监理资料管理制度

项目监理机构资料管理应由总监负责，并指定专人具体实施；监理资料管理与归档工作均应符合本监理单位相应的工作标准的各项要求；监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序，在各阶段监理工作结束后应及时整理、立卷、归档；根据工程项目的实际情况，建立必要的台帐制度，至少应按《工程材料/构配件/设备报审登记表（台帐）》、《见证取样送检登记表（台帐）》、《隐蔽工程报验申请表审核登记表（台帐）》、《工程质量报验申请表审核登记表（台帐）》的格式建立相应的台帐；在建设单位组织的建设工程竣工验收后，28天内项目监理机构完成归档文件资料按本监理单位工作标准要求的分类整理、立卷、装订，并送交本监理单位资料室。

15.6、项目监理机构内部会议及学习制度

项目监理机构内部工作会议或业务学习应定期和不定期由总监主持召开；定期的内部工作会议以及业务学习会议均不应每月少于一次；不定期的内部会议，根据工作需要召开；每次会议均应有签到单和会议纪要；会议纪要格式套用《工地例会纪要》。

15.7、收（发）文登记制度

项目监理机构应由专人负责按《收（发）文登记表（台帐）》格式建立收（发）文登记台帐；收（发）文应包括项目监理机构与建设单位、勘察设计单位、承包单位、本监理单位、建设行政主管部门、质监站等有关单位之间往来的所有文件、图纸、信函，收文与发文分别登记（已建立专题台帐的，可不列入收（发）文登记）；收（发）文日期均应登记实际收到（或发生）的日期；“收件人签名”栏应由收件人本人签名。

15.8、监理设施使用、保管、维护、送检制度

项目监理机构应根据工程项目的实际情况，配备满足监理工作需要的常规检测设备、工具及办公、交通、通讯、生活等设施；项目监理机构应由专人负责监理设施的保管、维护、送检工作；检测设备及工具的使用、保管、维护、送检应符合本监理单位的相应控制程序的各项要求。

第十一章  监理设施

根据工程项目特点的需要，监理部将投入以下办公设备设施：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 1间 | 业主提供 |
| 2 | 计算机 | 1台 | 自备 |
| 3 | 办公桌椅 | 3套 | 业主提供 |
| 4 | 靠尺等检查工具 | 1套 | 自备 |
| 5 | 游标卡尺 | 1把 | 自备 |
| 6 | 回弹仪 | 1只 | 自备 |
| 7 | 5米钢卷尺 | 3把 | 自备 |

第十二章  旁站监理方案

1、旁站监理的依据

1.1、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》

1.2、《建设工程质量管理条例》

1.3、《浙江省建设工程质量管理条例》

1.4、《浙江省建设工程监理管理条例》

1.5、监理合同

1.6、现行施工验收规范

1.7、《建设工程监理规范》

2、旁站监理范围

土方回填、后浇带及其他结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑，防水砂浆和卷材防水层细部构造处理、梁柱节点钢筋隐蔽过程、安装部位隐蔽过程。

3、旁站监理的内容

3.1、土方回填

3.1.1、检查填方基底是否满足设计和施工规范要求；

3.1.2、检查回填的土料是否符合设计和施工规范要求；

3.1.3、基坑回填土必须分层夯实，监理人员通过观察检查和随机抽样试验，保证回填土分层夯实和每层的密实度，符合要求后才能铺难上层土。

3.2、混凝土施工

3.2.1、原材料计量检查，检查混凝土坍落度；

3.2.2、检查振捣情况，不能漏振、过振，注视模板、钢筋的位置和牢固度，有跑模和钢筋位移情况时应及时处理，特别注意混凝土浇筑中施工缝、沉降缝、后浇带处混凝土的浇筑处理；

3.2.3、对节点部位不同等级的混凝土的浇筑顺序和浇筑混凝土的等级要严格检查，防止低等级混凝土注入高等级混凝土部位；

3.2.4、根据混凝土浇筑情况，旁站监理人员亲自监制试块并标养见证送样到实验室试验；

3.2.5、要检查和督促承包单位适时做好成型压光和覆盖浇水养护，防止混凝土出现裂缝。

3.3、防水施工

防水施工主要屋面高分子防水卷材防水。防水施工首先都要严格对原材料及其配套材料进行控制，然后认真督促处理好基层，严格控制好施工的程序和检验标准，并做好验收和记录工作。

3.4、梁柱节点钢筋隐蔽

梁柱节点在本工程中涉及的范围比较多，也是结构的重要部位，因此需要格外重视。首先要按照图纸的要求进行检查，包括钢筋的型号、规格、数量、位置等等，然后要检查钢筋的锚固、搭接、焊接、间距、保护层等等，特别是交叉的箍筋位置、数量等要严格按照设计和规范要求进行验收，并做好相关的记录工作。

3.5、安装部位隐蔽

安装部位主要是隐蔽主要是指在砼施工前对所有安装工程的检查、隐蔽验收。包括材料的规格、型号、数量、位置、间距等等，安装的质量、工艺、可靠性、是否满足设计和规范要求，并做好相关的记录工作。

4、旁站监理程序（见附图）

5、旁站监理人员的职责

5.1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；

5.2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；

5.3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；

5.4、做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

5.5、旁站监理的措施与方法

5.6、施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。

5.7、凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

5.8、旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

5.9、对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。

第十三章		安全生产监理方案

1、安全监理工作依据：
1.1、国家现行的关于安全施工方面的法律、法规及强制性标准；
1.2、国家现行施工规范、规程及强制性条文；
1.3、设计文件；
1.4、市、地方建设工程安全生产管理法规及强制性措施；
1.5、施工组织设计中安全技术措施，用电施工组织设计和相关专项工程施工技术方案。
1.6、监理规划；
1.7、工程承包合同和监理委托合同。

2、安全监理机构及职责分工

2.1、监理机构

施工现场成立安全监理组

组长：张天林负责全面安全生产监理工作，检查和管理专业监理工程师安全监理工作情况，主持编写监理规划。审批施工组织设计中的安全技术措施。

组员：李世会负责文明施工、脚手架，基坑支护、模板工程，三宝四口防护，起重吊装等安全监理工作，同时做好专项技术方案审批工作，提出改进意见，同时审查强制性条文在施工方案中的落实措施。对质量的巡查、检查、旁站的同时，对看到违章施工行为和安全隐患，及时下达口头指令，并下达书面整改指令，并检查整改落实情况。

金辉负责施工用电、物料提升机、施工机具等安全监理工作，同时做好专项技术方案审批工作，提出改进意见，同时审查强制性条文在施工方案中的落实措施。对质量的巡查、检查、旁站的同时，对看到违章施工行为和安全隐患，及时下达口头指令，并立即汇报总监理工程师，并检查整改落实情况。

3、危险源主体的识别及控制计划

本工程的危险源主体主要有：安全管理、高处作业、脚手架工程、临时及施工用电、起重机械、桩基施工、土方工程、基坑施工、钢筋工程、模板工程、木工机械、砼机械、防水工程、 安装装饰、施工机械、起重吊装等等，而这些危险源往往都是处于某个阶段出现的，因此本监理组将按照此阶段的具体情况，提前列出具体的危险源种类及可能出现的情况，对本监理组及施工项目部，做书面的交底，并督促施工项目部对班组的交底工作，提前做好相应的防范措施及应急预案，并在实际施工中予以督促和检查，发现安全隐患及时要求施工方进行整改和处理。
4、施工安全监理工作内容：
    坚持安全第一、预防为主的原则，以人为本，关爱生命创造良好安全施工环境，保证质量进度目标的实现。
    4.1、审查施工组织设计中以下内容：
    4.1.1、安全管理、质量管理和安全保证体系的组织机构、项目经理、工长、安全管理人员、特种工种作业人员配备人员的数量，及安全资格培训持证上岗情况。
    4.1.2、施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操做规程的制定情况。
    4.1.3、物料提升机、施工机具、电气设备等设置是否符合规范要求。
    4.1.4、模板、脚手架工程、物料提升机等专项方案是否符合规范要求。
    4.1.5、事故应急救援预案的情况。
    4.1.6、冬雨季施工方案的制定情况。
    4.1.7、施工总平面图是否合理，办公宿舍食堂等临时设施的设置，以及施工现场场地、道路、排污、防火措施是否符合有关安全技术标准规范和文明施工要求。
    4.2、专项方案的落实情况的检查
    对于模板工程、脚手架工程、物料提升机及电器设备安装等进行安装与拆除过程的检查；以相关安全规范和规程和被批准的方案，进行工程检查和参与安装后验收，督促施工单位在施工前做好安全基础设施和文明施工各项设置的落实。
    4.3、在实施整个监理过程中，发现存在的安全事故隐患，及时要求施工单位整改，提醒和督促施工单位及时清除安全因素隐患。监理人员在实施整个监理过程中，应注意检查安全生产管理相关的部位，必须符合强制性标准。本工程对以下项目和重点必须进行检查和控制：
    4.3.1、砌筑工程的施工堆载、严禁单片墙砌筑。钢筋焊接安全技术措施、高处作业防坠落措施等。
    4.3.2、 模板安装、拆除专业工程技术的审查，检查支持系统、施工荷载模钣存放、立柱间距稳定,支撑模板操作过程安全保证措施。拆模砼强度及保证足够能承受上部施工荷载原则。施工前的安全交底、模板的安装验收等均必须符合验收规范及安全生产强制性标准。
    4.3.3、落地式脚手架工程专项方案审查，检查立杆基础处理、安全监护措施，检验钢筋材质与质量证明文件、施工前的安全交底、架体与建筑物连接质量和位置、立杆与横杆间距、扫地杆设置、剪刀撑设置距离角度、杆件搭接及连接方式、搭接长度，脚手架与保护栏杆使用与设置。小横杆安装设置，架体内封闭及立网全封，平网设置、安全通道及运料通道两侧封闭等，必须符合相关强制性标准，并参与脚手架的验收。
    4.3.4、物料提升机安装拆除方案的审查。架体质量及材质证明文件的审查，限高保险装置，架体平稳及缆风绳设置与脚手架和建筑物连接，钢缆绳保养和作用时间，楼层卸料平台防护及防护门设置。吊篮安全门，吊篮严禁坐人。钢丝绳安装，架体基础处理，吊篮停靠保险装置的使用，联络信号的设置，卷扬机传动装置防护罩，卷扬机地锚设置，操作人员持证上岗，卷扬机防砸棚等，必须符合相关强制性标准，并参与验收。
    4.3.5、施工用电及临时用电设备检查如下内容

审查用电施工组织设计，持证上岗，保护用品，外电防护措施，接零保护系统。重复接地装置设置，必须采用TN—S系统，电器设备的保护接零连接。地埋电缆及套管缚设，配电箱与开关箱：实行三级配电两级保护，用电设备开关箱一机一闸一漏一箱；漏保质量，箱内设隔离开关，配电箱周围无杂物。闸具损坏及时更换，箱内回路标记、配电箱外下线布置整齐合理，漏电器技术参数、闸机匹配等；现场照明，专用回路设置，金属外管接地室内外灯具安装高度，宿舍及夜间加班手灯及其他危险场所使用安全电压。严禁使用石英钨灯作临时照明。用电安全管理，设专人负责，定期检查摇测接地的电阻值，管理内业等。均符合相关规范规程要求。
    4.3.6、施工机具检查如下内容：（电器设备）
    漏保与保护接零，配戴绝缘用品，转动和传动部位防护装置；2m内设开关箱。无人使用随时切断电源。刨锯不得一体使用，电刨护手安全装置，圆盘锯锯盘护罩、分料器、防护挡板等安全装置；钢筋冷拉作业区及对焊作业区防护措施。电焊机一次线长度，防雨装置，焊把线老化更换，搅拌机离合器、制动器、钢丝绳完好；操作手柄保险装置，防雨防砸棚、料斗保险挂钩等，均在合格状态，符合相关安全强制性标准要求。
    4.3.7、三宝、四口防护检查内容：
    现场人员必须戴安全帽，建筑工程脚手架外侧设密目安全网封闭，安全网的材质、合格证、准用证齐全。高处作业人员系安全带。楼梯口设置临时扶手及平直部分防护装置。
预留洞口防护措施：通道口防护措施，水平外墙施工洞口设置门，安全通道防护棚，搭设、楼板、屋层等临道防护等。
    4.3.8、文明施工检查内容：
    4.3.8.1、现场围档及区域性围档设置。
    4.3.8.2、门口设置企业标志。
    4.3.8.3、施工现场场地及路面硬化，道路畅通，排水设施设置，场地平整无积水。
    4.3.8.4、材料堆放按施工总平面图布置合理，料堆挂牌，堆放整齐，砂石围档与覆盖。
    4.3.8.5、在建工程严禁住人，严禁使用电炉、电褥子等，加强安全防范措施。
    4.3.8.6、现场防火器材、器具的配置，动火审批手续及监护。
    4.3.8.7、施工现场标牌：大门口挂五牌一图；安全标语，安全警示牌。
    4.3.8.8、生活设施，冲水厕所的建设与管理，食堂卫生，炊事员健康检查，卫生责任制，生活垃圾的存放与外运。
    4.3.8.9、保健救急、医药箱、急救措施和器材，卫生宣传教育等。
    5、安全监理工作方法与措施：
    5.1、严格审查组织设计中安全技术措施和专项工程技术方案，提出书面整改意见，要求施工单位补充齐全，具有可操作性。作为监理工作依据。
    5.2、进行监理对安全工作交底，提出现场统一要求，抓好预控工作。施工进场在第一次现场会议上进行监理工作的交底，明确监理安全管理工作的内容及采取的方法和措施。以便更好的开展相关监理工作。
    5.3、定期例会上，安全生产方面作为一项重要内容进行总结，统一认识，提出改进意见，做好会议纪要，并督促落实。
    5.4、严格执行验收规范及规程、强制性条文。加大结构工程质量控制力度，严格执行23条禁令；对于不控制堆载、砌筑弹片墙等有害结构工程质量的行为加大检查和控制力度。必要时，依据授权采取必要的经济手段。
    5.5、定期组织安全、文明施工专项检查，对于存在的问题及安全隐患进行记录，由施工单位自己确定整改方案和时间，调动其主观能动性，促进整改落实。采取记分制，对于排名最后，根据委托权利进行处罚。
    5.6、专业监理看到和检查发现的安全事故隐患和违章施工行为，采取口头指令、下达监理工程师通知单，要求施工单位限期整改，并检查整改结果。
    5.7、对于施工单位不积极采取措施排除安全事故的隐患，施工中不积极采取安全技术措施，违章施工，施工单位安全管理人员不到位、不负责任的，以及没有被批准的施工方案，就进行施工的，监理下达暂停施工令，报告建设单位要求施工单位停工整改。对于不戴安全帽进场施工，监理同样采取暂停施工措施。
    5.8、对于施工单位不按指令停止施工，拒不整改的，监理机构以书面形式或电话报告监督站，由政府主管部门进行解决。

5.9、监理人员必须坚持‘安全第一、预防为主’的原则。对于看到的安全事故隐患和施工人员处于危险之中的，及时口头指令，提醒改正，消除可能发生的安全事故。对于拒不整改，同一隐患长期出现的，给予经济处罚。

5.10、积极与建设单位协调，共同搞好安全管理工作。

5.11、监理人员积极主动的学习相关安全生产管理规范、规程，掌握安全监理技巧。在努力保护他人的同时，努力保护自己。在检查和验收监理工作时，对于具有危险、存在安全事故隐患的工作面，监理先要求整改后，再进行施工质量验收。对于不积极进行整改、消除危险源的，监理为保证自己的安全，不与进行验收检查。
    5.12、每天对于看到的安全问题及隐患，下达指令后，做好监理安全日记，必要时由施工单位安全负责人签字认可。安全工作是一项重要工作，安全第一、预防为主、以人为本、关爱生命，有健康的管理人员和操作人员，才能保证质量和工程进度。

浙江建浩工程管理有限公司                                                                                          二O二O年九月

# Text boxes

项目总监：

高玉显

安装监理员：周瑞红

土建监理工程师：叶文兵

土建监理员：蒋铭俊、潘安杰

施工阶段质量控制

对投入品的质量控制

建筑及安装施工工艺过程的质量控制

对产品的质量控制

施工阶段质量控制

对的

参质

与量

施控

工制

人

员

对设

材备

料的

构质

配量

件控

及制

对设

所备

用的

施质

工量

机控

械制

对方

采法

用的

施质

工量

检控

测制

对环

生境

产的

劳质
动量

管控

理制