目   录

一、 工程概况：	3

二、安全及标化文明管理目标：	4

三、安全管理：	4

四、“三宝”、“四口”防护措施：	5

五、各分项工程安全施工方案：	8

（一）挖土工程安全施工方案	8

（二）回填土工程安全施工方案：	9

（三）模板工程安全施工方案：	9

（四）钢筋工程安全施工方案	13

（五）混凝土工程安全施工方案：	14

（六）地面工程（细石砼、水泥砂浆）安全施工方案：	14

（七）砌筑工程安全施工方案：	15

（八）外墙装饰抹灰工程安全施工方案：	16

（九）室内水泥砂浆抹灰工程安全施工方案：	16

六、机具安全措施：	16

七、防火安全措施：	18

八、施工升降机的施工方案：	18

九、塔吊的安装方案：	21

十、临时用电专项施工组织设计  (见专项施工方案)	22

十一、脚手架专项安全组织设计  (见专项施工方案)	22

十二、事故应急预案专项施工组织设计(见专项施工方案)	22

十三、创建“文明工地”措施和标化管理措施	22

（一）、创建文明工地的目的与意义	22

（二）、创建文明工地的基本内容	23

（三）文明工地实施措施	23

十四、消防管理	30

（一） 建立消防组织和制度	30

（二）配备消防设施和消防器材	30

（三）明火管理	31

（四） 现场防火要求	32

（五）现场吸烟区布置	32

十五、 进入施工现场安全三级教育	32

（一）、进行公司安全生产指导方针教育，主要内容是：	32

（二）、进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是：	32

（三）、进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育，主要内容是：	33

附：安全生产须知；	33

（一）新工人安全生产须知	33

（二）建筑安全工人安全技术操作规程一般规定	35

（三）安全生产六大纪律	37

（四）十项安全技术措施	37

（五）起重吊装“十不吊”规定	38

（六）气割、电焊“十不烧”规定	38

安全文明施工专项方案

### 工程概况：

- 工程简介：

工程名称：台州市永宁中学建设工程

工程地点：台州市黄岩区院桥镇高洋村

建设单位：台州市社会发展工程管理有限公司

设计单位：台州市城乡规划设计研究院

监理单位：浙江建浩工程管理有限公司

勘探单位：核工业湖州工程勘察院有限公司

施工单位：国强建设集团有限公司

2、工程建筑概况：

程建筑概况：

拟建的台州市永宁中学建设工程位于台州市黄岩区院桥镇高洋村。总建筑面约71321.32m2，地上64988.25m2，地下面积：6333.07m2，框架1-6层，分10个单位工程。本工程±0.000相当于黄海高程5.1m，结构为钢筋混凝土框架体系。

建筑基本概况如下：

| 工程项目名称 | 结构 | 层次 | 面积 | 建筑高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂、风雨操场 | 框架 | 3 | 10487.55m2 | 21.4m |
| 教学楼 | 框架 | 5 | 19479.5m2 | 21.4m |
| 3#连廊 | 框架 | 1 | 423.84m2 | 10.2m |
| 图书综合楼 | 框架 | 5 | 6165.85m2 | 22.8m |
| 教师公寓 | 框架 | 6 | 4655.5m2 | 19.9m |
| 看台 | 框架 | 2 | 310.51m2 | 4.42m |
| 行政楼 | 框架 | 5 | 4117.2m2 | 20.8m |
| 学生宿舍 | 框架 | 5 | 19236.52m2 | 20.2m |
| 门卫 | 框架 | 1 | 111.76m2 | 9.5m |
| 地下室 | 框架 | 1 | 6333.07m2 | 3.9m |

本工程安全文明施工目标：确保“台州市安全文明施工工地”，为确保工程顺利施工特编制此安全文明施工专项方案。

### 二、安全及标化文明管理目标：

1、全年实现“五无”，即无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌。

2、负伤频率控制在1.5‰以内，实现重大伤亡事故为零的目标。

3、确保台州市文明施工优良样板工地。

实现管理目标的主要措施如下：

1、在施工中严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）杜绝违章。

2、健全各种安全制度，制定各种安全技术操作规程，制定安全管理目标，并分解和落实到部门与负责人。

3、加强对各种安全设施、设备的硬件投资及派专人对现有的安全设施、设备的维护管理。

4、通过“走出去、请进来”的方法，加强对管理人员和操作人员的安全知识的教育培训。

5、认真做好“四证”工作（劳务证、上岗证、健康证、暂住证），所有工人均做到持证上岗。

6、积极开展“警民共建”、“社区共建”活动，做好综合治理工作。

7、加强对职工的三级安全教育工作，认真做好各种防护用品配备、使用工作，做好各项安全技术交底工作。

8、做好劳动保障、保险和消防等其它工作。

9、成立安全检查小组，对工地进行不定期和定期检查。

10、做好安全经费专项用工作。

### 三、安全管理：

1、项目部组建安全管理领导小组，由项目经理陈卫国任组长，项目部安全员李灵方任副组长，各施工员、班组长为组员。

安全管理领导小组

组  长：包兆建

副组长：陶东生

组  员：侯柯露 、孙利国、叶君迎、陈倩、周雅、徐瑞红

2、安全管理领导小组，以建设部JGJ59-2011安全检查标准为目标，结合浙江省文明施工标准，制定文明安全管理目标，组织小组人员定期学习各种标准及解决工地存在的问题，及时整改。每个管理人员都兼管安全，每天上班前应向职工进行安全交底，中间检查做到多查隐患、多动脑筋、多动手、多跑腿为工作原则，以强烈的责任感和防范意识做好安全工作，对违章作业实施处罚，每月一次按JGJ59-2011评分标准，对安全、质量、文明施工、进度、卫生等项目进行综合检查和考评，前二名与后二名进行奖罚200-500元。检查中存在的问题要签发整改通知书，要注明完成整改时间、方法、责任人员，并认真进行复查。

3、安全交底：工地安全员对各班组进行安全技术交底，交待建设部安全生产管理标准，施工中应注意的问题及操作方式，对特种工种要有针对性的安全交底。

4、安全教育：新工人进工地要先进行安全技术交底，安全生产规范学习。学习后经考核合格才能进入施工现场工作，对不同工种要进行针对性的安全教育和安全操作规程的学习，对工地管理人员要按规定进行安全技术培训，工地专职安全员每年进行培训考核，考核不合格不能担任专职安全员。

5、特种作业人员为电工、架子工、电焊工、塔吊司机指挥、升降机司机等必须持证上岗，未经培训考核持证者，不能进行特殊工种作业。

6、施工现场：施工现场必须有安全标志总平面图，各施工场面有安全标志牌、警示牌和安全标语，危险场所必须有醒目的红灯及标志牌。

### 四、“三宝”、“四口”防护措施：

1、每个职工进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带，不带安全帽，不扣帽带的不准进入施工现场，安全员及管理人员应对其进行教育和处罚。

2、对施工现场进行封闭式施工。

3、对于高空作业人员，必须按规定进行体检，体检合格后才可进行作业。在作业时必须系好安全带，未按规定操作者进行教育和处罚。

4、对在建工程按规定挂设安全网，并鉴定各种安全网的性能和质量是否达标，不达标者不得进入工地。

5、电梯井洞口防护措施

设置定型化、工具化、标准化的防护门（高度不小于1800mm），门口设置200mm高挡脚板，在电梯井内每两层张设一道安全平网，防护做法见下图所示。

6、结构临边防护

本工程各层结构施工时，在楼板上预埋Φ25螺纹钢筋，外露至少20cm(横向间距2m，纵向间距1.9m)，用Φ48.3钢管搭设1.2m高防护栏杆，立杆直接套在预埋钢筋上，斜撑杆与扫地杆同内侧预埋钢筋扣件连接，防护栏下安装180mm高挡脚板，张挂阻燃密目式安全网(每100立方厘米的安全网不小于2000目)，如下图所示。

临边四周1m范围内不准堆料、停放机具。

7、楼梯间防护措施

楼梯口设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，180mm高的踢脚板，栏杆的横杆设为两道，防护做法如下图所示。

8、通道口防护措施

本工程在地上主楼施工时，在每个施工升降机口设一个通入楼内的安全通道口，安全通道口设防护棚，用钢管搭设。安全通道口宽5m、高4.8m，顶棚铺设双层木板，两层间距为500mm，用铁丝绑扎牢固，两侧沿栏杆架用密目式安全网封闭 。安全通道口平面布置及构造见下图所

9、预留洞口

1  洞口边长在0.5m以内时：楼板配筋不要切断，用木板覆盖洞口，盖板上喷绘“洞口防护盖板，禁止移动”字样并固定，见下图所示。

2  洞口边长在1.5m以下0.5m以上时：洞口四周用钢管搭设防护栏杆(立杆四根，水平杆三道)，外钉踢脚板，洞口内满铺脚手板，并且在上面放置“洞口防护盖板，禁止挪动”安全标志，防护见下图所示。

3  洞口边长在1.5m以上时，在上述“边长在1.5m以内洞口”防护基础上，立杆两边对中个加密一道，并在洞口正上方加拉水平方向的拉接杆，口内张设安全平网两道。防护做法见下图所示。

### 五、各分项工程安全施工方案：

### （一）挖土工程安全施工方案

1、挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍可能时，人员要立即离开并及时处理。

2、人工挖土前后，操作人员间距不应小于2-3米，堆土在1米以外，并且高度不得超过1.5米。

3、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，并且不得将土和其它物件堆在支撑上，不得在支撑下行走或站立。

4、机械挖土，在机械回转半径2米以内不得站立作业人员，作业人员应注意运输车辆。

5、在开挖基坑前，必须设有确实可行的排水措施，以免基坑积水，影向基坑土壤结构，必须摸清基坑下管线排列和地质开采资料，以利基坑开挖。

6、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律和十项安全技术措施。

7、挖土中发现管道、电缆及其它埋设物件应及时报告，不得擅自处理。

8、挖土工程中的意外应急措施（如流砂、毒气等），如遇此类情况，作业人员应立即离开作业现场，及时报告。

9、开挖出的土方，要严格按照施工组织设计堆放，不得堆土于基坑外侧，以免引起地面堆载超荷，引起土体位移，板桩位移或支撑破坏，引起坍方事故。

### （二）回填土工程安全施工方案：

1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律和十项安全措施。

2、打夯机工作前，应检查电源线是否有缺陷和漏电，机械运转是否正常，机械是否装置漏电保护，按一机一开关安装，机械不得带病运转，操作人员应戴绝缘手套进行作业。

3、基坑的支撑，应按回填的速度，按施工组织设计及时依次拆除，即填土时应从深到浅分层进行，填好一层拆除一层，不能事先将支撑拆掉。

### （三）模板工程安全施工方案：

一、模板及支撑体系的比较与选择

本工程的模板体系视各种部位的结构特点，考虑安全、适用、经济以及成品混凝土外观等因素，模板选型以及支撑形式如下：

1、现浇楼板模板

（1）楼板模板以胶合板为主，配以各种尺寸和规格的阴角模，确保与梁、柱模板的良好连接。

（2）楼板支撑选用扣件式满堂脚手架支撑体系与承插型盘扣式钢管支撑架。

（3）根据模板支撑受力计算，并充分考虑到支撑的安全系数，支撑支点距离选择≤1000×1000mm，每1800mm高设置纵横二个方向水平拉杆一道，一层不得少于两道。

（4）支撑的高度通过各种杆件的组合及可调托座的调节来达到本工程各楼层的高度要求。

2、柱子模板

（1）对于柱模，采用胶合板，在场内加工成定型模板，然后吊至操作层进行拼装。

（2）柱模板内楞选用100×50mm的方木，柱箍选用φ48.3钢管间距不大于600mm，柱子拉杆选用φ14圆钢、纵横距≤600mm，拉杆按规范要求攻丝，拉杆端部用标准螺帽紧固（要求每端均紧固2个螺帽）。对拉螺杆套管采用与拉杆直径配套的再生塑料管。详见下图：

3、梁模板

梁底模、侧模板均选用胶合板，在加工棚加工完毕后，吊运至作业现场安装。支撑选用扣件式满堂脚手架支撑体系与承插型盘扣式钢管支撑架。（具体详高支模模板施工专项方案）

4、楼梯模板

楼梯底模板采用九层交合板支设，异形楼梯提前进行预制。

二、模板安装前的准备工作

1、模板的拼装

模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体，并控制模板的偏差在规范允许的范围内，拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计，模板的编号与所用的部位是否一致。

2、模板的基准定位工作

首先引测建筑的边柱或者墙轴线，并以该轴线为起点，引出每条轴线，并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线，边线以及外侧控制线，施工前50线必须到位，以便于模板的安装和校正。

3、标高测量

利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求，直接引测到模板的安装位置。

4、竖向模板的支设应根据模板支设图，在楼面混凝土浇筑时预埋地锚。

5、已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。

6、已经检查合格的拼装后模板块，应按照要求堆放，重叠放置时要在层间放置垫木，模板与垫木上下齐平，底层模板离地保证10cm以上距离。

7、钢筋绑扎及水电预埋完成，并办理完隐检手续。

8、混凝土施工缝清理干净，浮浆已剔除。

三、框架柱模板支设

柱模采用定型模板，在加工场地加工后，运至操作层进行安装。

柱模板定位采用Ф14定位钢筋根据柱截面尺寸焊在柱纵筋上，通过公司在多项施工中的应用，取得了很好的效果，详见下图所示。

四、模板安装的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差(MM) | 项目 | 允许偏差(MM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线 | 5 | 底模上表面标高 | ±5 |
| 截面尺寸 | ＋4，－5 | 层高垂直 | 6 |
| 相邻两板高底差 | 2 | 表面平整 | 5 |

五、模板工程质量保证措施

1、所有梁、柱、墙均有翻样给出模板排列图和排架支撑图，经项目工程师审核后交班组施工，特殊部位应增加细部构造大样图。

2、柱子根部不得使用砼“方盘”， 而采用“井”字型，“Ｔ”型钢筋限位，限位筋直径≥12毫米.

3、当梁跨度≥4米时，底模应起拱梁跨度1/1000-3/1000。

4、模板使用前，对变形，翘曲超出规范的应即刻退出现场，不予使用，模板拆除下来，应将砼残渣、垃圾清理干净，重新刷隔离剂。

5、在板、墙横板底部均考虑垃圾清理孔，以便将垃圾冲洗排出，浇灌前再封闭。

6、模板安装完毕后，应由专业人员对轴线、标高、尺寸、支撑系统、扣件螺栓，拉结螺栓进行全面检查，浇砼过程中应有技术好、责任心强的木工、关砌“看模”，发现问题及时报告施工组、技术组。

7、所有楼板、墙板内的孔洞模必须安装正确，并作加固处理，防止砼浇筑时冲动，振跑或砼的浮力而浮动。

8、此外，为了便于运输，可在每个楼层合理设置中转模板钢平台，尺寸另定，安装在楼层南、北面，拆下的模板搬运到钢平台上，再用塔吊将模板吊运到施工楼层上安装。

9、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业人员必须佩带安全带，并应系牢。

10、经医生检查合格后持操作证才能进行高空作业，有妨碍高空作业疾病的人员不得进入高空作业。

11、工作前应检查使用的机械工具是否安全牢固，板手等工具必须用绳链等系挂在身上，钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人，工作时思想要集中，防止钉子扎人和高空坠落。

12、高空、复杂结构模板的安装与拆除，事先应有切实有效的安全措施。

13、遇六级以上的大风时，应暂停室外的高空作业，雪霜、雨后应先清扫施工现场，路干不滑时进行作业。

14、二人抬运模板时要互相配合，协同工作，传递模板工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱抛。组合钢模板装拆时，应有专人指挥，并在下面标出工作区，用绳子和红白旗加以围栏，暂停人员过往，派专人监护。

15、不得在脚手架上堆放模板材料和工具等。

16、支撑牵杆等不得搭在门窗和脚手架上，通道中间应设在1.8米高以上。

17、支模工程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢，拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杆、支撑等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而坠落。

18、楼板上有预留洞者，应在安装后将洞口盖好，砼板上的预留洞，应在模板拆除后将洞口盖好。

19、拆除模板一般用长撬棒，人不许站在拆除的模板上，在拆除楼梯模板时，要注意整块模板掉下往下滑，尤其是用定型模板做平台模板时更要注意，拆模人员要站在门窗口外拉支撑，防止模板突然全部掉落伤人。

20、在组合模板上架设的电线和使用电动工具，应用36V安全电源或采取其他有效的安全措施。

21、装拆模板时禁止使用2×4"木料、钢模作立人板。

22、高空作业时要搭设脚手架或操作平台，上下要使用梯子，不允许站在墙上工作；不准站在大梁上行走，操作人员严禁穿硬底鞋及有高跟鞋、易滑鞋作业。

23、装拆模板时，作业人员要站在安全地点进行操作，防止上下在同一垂直面工作；操作人员要注意主动避让吊物，增加自我保护和相互保护的安全意识。

24、拆模必须一次性拆清，不得留下无撑模板，拆下的模板要及时清理，堆放整齐。

25、拆除平台底模时，不得一次将顶撑全部拆除，应分批拆下顶撑，然后按顺序拆下搁栅底模，以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。

26、封柱子模板时，不准从顶部往下套。

27、禁止使用2×4"木料作顶撑。

28、用塔吊吊装模板时，应用卸扣锁紧钢丝绳，吊装时用二根钢丝绳绑扎牢固， 避免物件坠落伤人。

29、木工机械应及时检查，确保防护安全有效。

### （四）钢筋工程安全施工方案

1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律和十项安全技术措施。

2、断料、配料、弯料等工作必须在地面进行，不准高空操作。

3、搬运钢筋时应注意附近有无障碍物、架空电线。防止钢筋在回转时碰撞电线发生触电事故。

4、现场绑扎悬空大梁钢筋时，不得站在模板上操作必须要在脚手架上操作；绑扎独立柱头钢筋时，不准站在钢箍上绑扎，不准将木料、管子、钢模板等穿在钢箍上绑扎，也不准将木料、管子、钢模板等穿在钢箍内作为立人板。

5、钢筋骨架下方禁止站人，必须待骨架降到距模板1米以下才准靠近，就位支撑好方可摘钩。

6、起吊钢筋时，规格必须统一，不准长短参差不齐，不准一点吊。

7、切割机使用前，必须检查机械运转是否正常，开关箱必须安装漏电开关，切割机后方不准堆放易然物品，严禁在砂轮切割机上打磨任何物件，以免切割机片碎裂伤人。

8、钢筋废料时应清理，成品、半成品堆放整齐并加标识，工作台要平稳，钢筋工作棚照明灯必须加网罩。

9、高空作业时，不得将钢筋集中堆放在模板和脚手板上，也不要把工具、箍筋、短钢筋随意放在脚手板上，以免滑下伤人。

10、在雷雨时必须停止露天作业，预防雷击伤人。

10、钢筋骨架不论其固定与否，不得在上面行走，禁止在柱子箍筋上下。

### （五）混凝土工程安全施工方案：

1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律和十项安全技术措施。

2、串搭车道板时，两头需搁置平稳，并用钉子固定，在车道板下面每隔1.5米需加横椤、顶撑，2米以上高空串挑必须有防护栏杆，车道板上应经常清扫垃圾、石子等以防车跳滑跌。

3、单行走道不少于1.4米宽，双车来回不小于2.8米宽，在运料时，前后应保持一定车距，不准奔走、抢道或超车，到终点卸料时，双手应扶牢车柄倒料，严禁双手脱把，防止翻车伤人。

4、用塔吊、料斗浇捣砼时，指挥扶斗人员与塔吊司机必须密切配合，当塔吊放下料斗时，操作人员应主动避让，应随时注意料斗碰头，并应站立稳当，防止料斗碰人坠落。

5、离地面2米以上浇捣过梁、雨篷、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险钩。

6、使用振动机前应检查电源电压，漏电开关是动作，电源线是否老化，电源线中间不得有接头，漏电开关必须动作，电源线路应无老化现象，检查机械运转是否正常，振动机移位时，不能硬拉电线，更不得在钢筋及其他锐利物上拖拉，防止割破电线、拉断电线造成触电伤亡事故。

7、井架吊篮起吊上下时，必须关好井架安全门，头、手不准伸入井架内，待吊篮停稳，方能进入吊篮内工作。

8、使用泵车作业，泵车应摆放牢固，管路应安装牢固，锁紧扣件，以免脱扣，混凝土飞伤人。开机人员应听从下面作业人员指挥，并应检查机械使用情况，有异常情况应立即停机，待排除故障后才能重新开机。

### （六）地面工程（细石砼、水泥砂浆）安全施工方案：

1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律和十项安全技术措施。

2、操作时必须穿胶鞋，以免水泥烧脚。

3、晚上收光地面要有足够的照明，不得随便移动临时照明线，不要把衣服等挂在电线上。

4、在室内推小车运输时，特别是在过道中拐弯时要注意小车把手碰撞，推小车时不准退拉车。

5、清理楼地面时，清理出的垃圾杂物等不得由窗台、阳台、井道随意向下抛掷，以免引起过往行人和下面作业人员伤亡。

6、梯笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，不得偏重。严禁超载运行。

7、 作业后，应将梯笼降到底层，各控制开关拨到零位，切断电源，锁好开关箱，闭锁梯笼门和围护门

### （七）砌筑工程安全施工方案：

1、在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施工。

2、砌基础时，应经常检查基坑土质变化情况，有无崩裂现象，堆放砖块材料应离开坑边1米以上，当深基坑装设挡板支撑时，操作人员应设梯子上下，不得攀跳，运料时不得碰撞支撑，也不得踩踏砌体和支撑上下。

3、墙身砌体高度超过地坪1.2米以上时，应搭设脚手架，在一层以上或高度超过4米时，脚手架必须有安全网，并设防护栏杆和挡脚板后方可砌筑。

4、脚手板上堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。

5、在楼层施工时，堆放机械、砖块等物品不准超过使用荷载，如超过荷载时，必须经过验算，采取有效加固措施后方可进行堆放和施工。

6、不准站在墙顶上做划线刮缝和清扫墙面或检查大角垂直等工作。

7、不准用不稳固的工具或物体，在脚手板下面垫高操作，更不准在未经加固的情况下，在一层脚手架上随意再加一层，脚手板不允许有空头现象，不准用2×4"木料或钢模板作立人板。

8、砍砖时应朝里砍，注意碎砖跳出伤人。

9、用于垂直运输的吊笼、绳索具等，必须满足负荷要求，牢固无损，吊运时不得超载，并须经常检查，发现问题及时处理。

10、用起重机吊砖笼、吊砂浆的料斗不能超过额定荷载，吊机回转范围内不得有人停留。

11、砖料运输车辆，二车前后距离平道上不少于2米，坡道上不少于10米，装砖时要先取高处后取低处，防止倒塌伤人。

12、如遇雨天及每天下班时，要做好防雨措施，以防雨水冲走砂浆，使砌体倒塌。

13、在同一垂直面内，上下交叉作业时，必须设置安全隔板。

14、人工垂直向上或向下交叉（深坑）传递砖块，架子上的站人板宽度应不小于60cm。

### （八）外墙装饰抹灰工程安全施工方案：

1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律和十项安全技术措施。

2、高空作业时，应检查脚手架是否稳固，特别是大风或雨后作业。

3、对脚手板不牢固之处和跷头板等及时处理，要铺有足够的宽度，以保证手推车运灰浆时的安全。

4、在架子上工作，工具和材料要放置稳当，不许随便乱扔。

5、严格控制脚手架施工荷载。

6、不准随意拆除、斩断脚手架硬拉结，不准随意拆除脚手架上的安全设施，如要拆除必须经技术负责人同意。

### （九）室内水泥砂浆抹灰工程安全施工方案：

1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律和十项安全技术措施。

2、室内抹灰用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固，脚手板高度不大于2米，架子上堆放材料不宜过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。

3、搭设脚手架不得有跷头板，也严禁脚手板支搁在门窗、管道上。

4、操作前应检查架子、高凳等是否牢固，如发现不安全的地方应立即作加固处理，不准用2×4"、2×8"木料、钢模板等作为立人板。

5、搅拌与抹灰时，注意灰浆溅入眼内。

6、在室内推运小车时，特别在过道中拐弯时要注意小车车把挤手，在推小车时不准倒退。

7、严禁从窗口、阳台口、井道口等向下随意抛掷东西。

8、梯笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，不得偏重。严禁超载运行。

### 六、机具安全措施：

1、①塔吊由厂家安装、拆除，基础按设计方案、施工方案并做验收记录。

②塔吊司机与指挥均持证上岗。

③在基础浇捣时予埋接地和防雷。

④在安装时，派专人监护和做好自监工作。

⑤配合安全部门验收，未经验收和验收不合格的不得投入使用。

⑥做好保养工作，应经常检查、经常保养。

⑦认真做好塔吊运行记录。

2、①施工升降机由厂家提供，由专业人员安装。

②电梯笼周围2.5m范围内必须设置牢固防护栏杆，通道口上部设安全防护棚。防护棚必须具有防护物体打击的能力。

③电梯与珞层站过桥各运输通道，除应在两侧设置两护身栏杆及挡脚板并用立网封闭外，进出口应设置常闭型的防护门。防护门的构造的构造必须安全可靠，必须是常闭型，平时全部处于关闭状态，不可使门全部打开，形成虚设。

④施工升降机在底部设接地，上部设避雷保护。

⑤操作人员持证上岗。

3、木工平刨机必须有安全防护装置，刨料时应身体稳定，双手操作。刨小面时手指不低于料高的一半，并不小于3cm，禁止手在料后推送，进料速度均匀。禁止在刨刃上方回料，刨厚度小于1.5cm，长度小于30cm的木料时必须用压板或推棍，禁止用手推进，木工棚必须有消防设施。

4、圆盘锯必须有安全防护装置，操作前应认真检查，锯片不得有裂口，螺丝应拧紧，操作时要站在锯处一侧，禁止与锯片同一直线。手臂膛得跨越锯片，进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇硬节慢推，接料要待料出锯片15cm，不得用手硬拉。

5、钢筋切断机必须有安全防护装置，机械运转正常方准断料。断料时，手与刀口距离不得少于15cm，切长钢筋时应有专人扶持，操作时动作要一致，切短钢筋时必须用套管或钳子夹料，不得用手直接送料，在钢筋摆动范围和刀口附近，非操作人员不得停留。

6、钢筋弯曲机加工钢筋要贴紧挡板，注意放入插头的位置和回转方向，加工长钢筋要有与弯曲机相平的架子，保持钢筋的平直。更换插头、加油和清理，必须关机后进行。

7、钢筋对焊机应设在干燥的地方，平稳牢固，要有可靠的接地装置，导线绝缘良好，焊接前根据钢筋截面调整电压，发现漏电立即更换；操作时应正确使劳保用品，并站在橡胶板或木板上，工作棚要用防火材料搭设，并有灭火器材。

8、混凝土搅拌机、搅拌台及砂浆机应搭设防护棚，装有安全保护装置，设排水沟、沉淀池。操作人员持证上岗，开机前要认真检查机械，不得带病运转。下班前要清理干净，切断电源	，挂好保险扣才能下班。

9、乙炔、氧气瓶应装安全阀，回火防止器压力表应保持灵敏、有效、乙炔与氧气瓶间距应大于5米，与明火操作距离应大于10米。

### 七、防火安全措施：

落实公司、项目部、班组三级防火责任制，设立消防领导小组，配备义务消防队员，建立防火档案，重点部位（木工棚、乙炔氧气间、脚手架、仓库、食堂、宿舍等必须建立有关制度，有专人管理，落实责任，设立标志及消防器材，定期向职工进行防火教育。

### 八、施工升降机的施工方案：

1、“三证一书”查验与管理

施工升降机进场后，厂家或租赁公司必须提供本机械设备制造许可证、制造监督检验证书、产品合格证、使用说明书、金属结构检验报告、设计技术文件等有效文件原件；经查验符合要求后方可进行安装等工作。上述证件作为施工升降机安全技术资料归档管理。

2、安装拆卸队伍选用及要求

施工升降机安装和拆卸必须由取得相应资质的队伍来施工，安装与拆卸的工作人员必须经过有关施工升降机方面的技术培训，取得岗位操作证，并掌握新产品装拆技术和安全规则。

安装单位必须编制本施工升降机安装拆卸施工方案，经安装单位、使用单位和监理单位技术负责人共同审批，并加盖各单位公章后方可指导施工，并由装拆单位技术负责人召集全体装拆人员认真学习装拆施工升降施工方案，共同讨论落实安全技术措施内容，进行技术交底，明确各安装人员的职责和任务，严格按照《施工升降机使用说明书》安装与拆卸程序的要求进行施工作业。

在提升机安装完毕后，安装单位应按说明书的要求进行一次全面认真检查与调试，并进行整机性试验，且如实填写《施工升降机交接记录表》或出具《自检合格验收表》，经安装、产权(使用)、监理方共同验收和检测机构检验检测合格后方可交付使用，未经检测或检测不合格的不得投入使用。升降机相关资料原件留存产权(使用)方，复印件加盖公章后交主管部门备案登记。

3、基础、附墙架、架体装拆

3.1架体基础

3.1.1、提升机的基础应满足基础图中的各项要求，此外，还必须符合当地的有关安全法规。

基础承载能力不得小于P，

P=(吊笼重+底笼重+标准节重+配量重+载荷重)×n

其中：考虑动载、自重误差及风载对基础的影响，取安全系数n=2.1。

如果基础能分别承受最大压力Pmax=460KN和560KN，则该基础符合双笼升降机基础的要求。基础承受力60 m（架体高）以下不小于0.1 Mpa，60 m以上不小于0.15 Mpa。

3.1.2、基础施工时应符合下列要求：

（1）、基础全部采用不低于C20混凝土注浇；

（2）、基础水平面度不大于2mm/m；

（3）、基础坑内外应设排水沟，坑内外不能有积水；

(4)、基础混凝土强度达到100%才允许吊装。

(5)、上述各项工作由施工方负责完成，符合要求后向监理方提出报验申请，监理方验收合格后方可交付装拆单位使用。

3.2附墙架

附墙架连接尺寸及附墙座预埋详见《人货两用施工升降机使用说明书》施工图。

3.3架体安装与拆卸

详见《人货两用施工升降机使用说明书》安装与拆卸程序的要求和施工升降机安装拆卸施工方案。

4、安全保护装置及要求

升降机应具有下列安全保护装置并满足其要求：

4.1、匀速式安全器：匀速式安全器是重要的安全装置，它的作用是限制吊笼的运行速度，防止坠落事故发生，从而保证人员的生命安全，并对设备起保护作用。当超速下坠情况发生时，设置在引机输入轴上的离心式限速装置自动打开，离心块与制动鼓发生磨擦，逐渐与制动鼓结合，当达到一定速度时制动力和下坠力平衡，从而使吊笼或配重在设定速度下匀速下滑，下滑速度为额定速度的1.2倍，其双向限速机构针对吊笼和配重均能工作。

4.2、断绳保护：当发生断绳事故时，安装在吊笼顶上的感应开关因钢丝绳松绳而瞬间切断工作电源促使制动刹车工作。只要有一根钢丝绳断绳，感应开关就能切断工作电源，此时必须换上新钢丝绳，调整好感应开关，主机才能恢复工作。

4.3、防坠安全器：引机上装有防坠安全器，输入齿轮与引机被动轮齿轮啮合，被动轮有五根绳槽，其中四根是索引钢丝绳，另一根安全钢丝绳；主动轮边上有一滑轮，安全钢丝绳穿过这一滑轮，与主动轮分离安全钢丝绳工作时不受力，当牵引钢丝绳不断绳吊篮超速运行时，防坠安全器动作，摩擦力使吊笼制停；当牵引钢丝绳全部断绳时，安全钢丝绳受力，将吊笼悬停，达到安全防坠的目的。

4.4、底围护：底围护四周下部经与底盘四方向连接，立面相互连接，其正面入口处设有防护门，当吊笼运行时，通过电气连锁，不可开启该门，从而保证人员的安全。

4.5、电气系统：电气系统由底围护靠近进料门两边两只电控柜，吊笼中驾驶室内的操作箱，爬升套架上回转台吊装操作箱和系列开关等到组成，其主要功能是为主机提供电源并设置了过载、短路、漏电、相序等常规保护。

4.6、落地式卸料平台：施工升降机与各楼层均需搭设供运料和人员通过的卸料平台。卸料平台必须编制安全专项施工方案，必须单独搭设，不得与脚手架和架体连接；支撑系统采用Φ48.3×3.6规格的钢管搭设，平台两侧应设1.2m高防护栏杆和30cm踢脚杆，并用密目网封闭；平台板采用4cm以上厚木板铺设严密、牢固，平台口应设定型化安全通道门，并有防止安全门外开措施，以确保吊笼上下运行时的安全。

4.7、上料口防护棚：施工升降机地面进料口是运料人员经常出入和停留的地方，吊笼在运行过程中易发生落物伤人事故，因此搭设进料口防护棚是防止落物伤人的有效措施。地面进料口应搭设三面防护棚，上料口防护棚应搭设在升降机架体地面进料口的上方，上料口防护棚正面宽度应大于升降机架体最外尺寸，长度应大于5m；其顶部材料强度应能承受10KPa的均布荷载。也可采用5cm厚木板架设或采用两层竹芭，上下竹芭间距应不小于50cm，并要求50cm翻边。

5、安全操作和维护保养

5.1、升降机操作人员必须严格按照升降机安全操作规程操作，需经过培训考核后持证上岗，人员应保持相对稳定，不宜临时更换，严禁无证操作。

5.2、开机前作好每班的班前检查，注意吊笼上下通道是否有异物阻挡。

5.3、导通电控箱电源开关。进入吊笼，检查面板上的电源指示灯是否正常。关好所有门，按“启动/电铃”按钮，查看工作指示灯是否正常。

5.4、旋转转换开关（吊笼上升）至一挡慢速，间隔3秒，再旋转至二挡快速，上升停止前旋转转换开关旋至一挡慢速，间隔3秒至停止。吊笼下降与吊笼上升操作相同。上升、下降和停止前都必须打警铃。

5.5、施工升降机操作人员要读懂说明书中的操作规程，在操作中必须精神高度集中。如出现不正常现象，按急停停止，通知专业维修人员查明原因，待该机恢复正常后，方可操作。

5.6、施工升降机操作员下班前必须把吊笼停止到位，切断所有电源，关好所有门，做好工作记录。

5.7、升降机在运行中，由于断电或其他原因异常停车时，需有维修人员至爬升套架平台，用专用平板手缓慢微微动地打开制动器，使吊笼缓慢降落至地面，（吊笼必须装有货物，重量比配重重。否则吊笼会向上走），制动器打开千万不能快，否则会自由下落造成安全事故，完成目的后需将制动器刹车复位。

5.8、升降机操作人员必须经过培训，熟悉各零部件性能，操作技术经考试合格取得上岗证后，才能独立操作。

5.9、施工升降机的操作人员必须熟悉使用说明书。

5.10、遇到下列情况之一者，不得使用升降机：

A、天气恶劣，雷雨、大雾、下雪、电缆及导轨结冰、风速超过了20m/s时速；

B、升降机出现机械、电气方面的故障时；

C、引机钢丝绳、断股超出有关规定时；

D、夜间施工照明不足，信号不够清晰时。

11、施工升降机启动前应按电铃示警。

12、接班后，应阅读上一班工作记录，有问题应及时解决。

13、检查吊笼运行空间有无障碍物，并及时排除。

14、载荷应尽量均匀，严禁超载运行。

15、升降机在下班后，应降至地面站台，将所有开关扳至零位。

16、作好交接班记录，并将设备存在的问题或事故隐患详细的汇报给工作人员。

17、操作过程中，操作人员精神应高度集中，仔细观察，不能疲劳操作。

18.升降机的维护及保养：请参阅《施工升降机使用说明书》。

### 九、塔吊的安装方案：

1、按施工方案要求组织施工；

2、塔吊安装位置的确定：塔吊安装位置见详图《主体施工阶段总平面图》

3、塔吊基础：

根据本工程地质资料，结合塔吊生产厂家的安装说明书，经计算确定塔吊基础采用承台C35砼厚度5*5*1.5米，塔吊基础详见《塔吊基础安拆施工专项方案》及塔吊基础计算书.

4、塔吊附墙装置：

根据塔吊使用说明书,须按塔吊使用说明书安装附墙结合方案施工组织。

5、塔吊的安装与拆卸：

塔吊安装与拆卸由专业装拆队伍施工，在装拆编制详细的装拆方案并经公司主任工程师及有关部门审批。

6、安装验收：

塔吊安装完毕必须由项目部安全员组织有关人员，进行逐项验收。验收要按GB10057-88《塔吊起重机检验规范》，并作详细记录，经三方（分公司、项目部、安装队伍）签字认可后，再报主管部门验收，方可挂牌使用。

7、使用与例保检查：

塔吊投入使用后，项目部指定专人进行使用，使用时必须严格执行ZBJ80012-89《塔式起重机操作使用规程》、每日班前要进行例保检查，定期进行全面检查，并及时记录修理情况。

8、塔吊使用注意事项：

①塔吊司机与指挥必须持劳动部门颁发的特种作业人员操作证方可上岗。

②塔吊指挥人员必须使用对讲机进行指挥。

③塔吊吊钩及卷扬机滚筒必须设置保险装置。

④上人爬梯按规范要求设置护圈。

⑤塔吊的使用和管理建立专门制度，有专人指挥操作，塔吊起重机严格按指挥人员的指挥操作。保险及限位装置，每天班前要检查是否灵敏可靠，按制度定期检查和保养。

### 十、临时用电专项施工组织设计  (见专项施工方案)

### 十一、脚手架专项安全组织设计  (见专项施工方案)

### 十二、事故应急预案专项施工组织设计(见专项施工方案)

### 十三、创建“文明工地”措施和标化管理措施

工地现场是企业的“窗口”，也是企业最具有说服力的广告，工地现场的文明施工管理可以使企业的管理水平和整体形象都得以充分展示，为了做好本工程的文明施工管理，工地上要求按照国家行业标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的规定，做到各个方面的标准化管理。

### （一）、创建文明工地的目的与意义

文明施工是指科学组织施工,提倡工程质量优良和施工安全,建造舒适的生产、生活和办公环境，保持施工场地整洁、卫生，创建工地良好的文明气氛，组织严格、合理管理的一项施工活动。

（1）、创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点，响应广东省建筑业施工现场标准化管理、同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。

2、创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象，提高企业效益，保证施工安全，保证工程质量，培养一支高素质的队伍等具有重要的作用。

3、创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”、违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击，是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损坏、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落后管理敲响警钟。

4、创建文明工地是企业展示实力的一个窗口，是自我提高和进步的进行曲，对增强企业在社会上的知名度、竞争力，提高企业的规范化管理，发扬企业“立志海天，争创一流”的精神等具有不可低估的作用。

5、抓住公司已通过ISO9002质量体系认证和开展CIS形象工程的契机，认真执行各行各项标准和要求，通过文明工地的创建，使公司管理进一步规范化、标准化。

### （二）、创建文明工地的基本内容

1、施工管理现场规范化

    - 围档围护；

    - 场容场貌；

    - 标识标牌；

    - 作业条件环境保护；

    - 作业防爆防毒；

    - 施工组织设计与管理；

2、办公、生活设施整洁卫生

（1）办公环境；

（2）食堂；

（3）宿舍；

（4）厕所；

（5）卫生与急救；

（6）生活环境。

3、工地具有良好的文明氛围

（1）文明教育；

（2）综合治理；

（3）宣传娱乐；

（4）班组建设。

### （三）文明工地实施措施

1、组织措施

（1）项目部组织创建文明工地领导小组，由7人组成，项目经理廖精武任组长，再设副组长1人，组员5人。

文明工地领导小组

组  长：包兆建

副组长：陶东生

组  员：侯柯露 、孙利国、叶君迎、陈倩、周雅、徐瑞红

（2）创建文明工地领导小组积极开展创建活动，组织职工进行职业道德思想教育与质量安全技术教育，大力提倡职工文明与卫生，树立广州富利建筑安装工程有限公司保利中韵花园项目部全体员工良好的精神风貌。

（3）文明工地领导小组经常与现场监督员、建设单位、监理单位、省市“创建文明工地领导小组”保持密切联系，及时了解信息、意见，把握上级领导来现场检查指导作为学习机会，以学习经验、开拓视野，提高项目部创建文明工地的整体水平。

（4）保持与建设方及周边有关单位的密切联系，及时听取各种意见及建议，及时采取有力的防止环境污染措施，维护社区的安定与和谐，把一座紧张而有序地施工中的建筑物融入社区。

2、管理措施

（1）施工现场规范化

A、现场围护

a）大门

一、大门设计

1、大门采用钢结构，外封木模板，然后用广告布饰面。门洞净高5m，净宽8m，大门柱子两边设门卫室。主大门右边为工人出入口，设打卡机；

2、围墙

采用砖砌围墙，2.2M高，外侧粉刷喷漆广告。

b）建筑物围护

建筑物四周采用全封闭脚手架、立面用建设部推荐的密目安全网防护，围护整齐、美观、严密。建筑物四周靠临时通道部位设1.2M高的钢管围护拦，护拦按标准用油漆涂刷成醒目标志。其它需要临时隔离部位均按此钢管护拦隔离。

c）门卫

制定《门卫制度》，建立《工地进出人员登记》。

进入工地大门的左侧设置门卫，严格履行门卫制度，对工地进出人员进行严格管理，协助项目部安全科做好安保工作。

（2）场容场貌

制定《材料堆放制度》及各班组的《施工场地落手清制度》与《区域包干制度》。

A、道路及排水

本工地临时地面全部用C25混凝土硬化地坪，保证平坦、整洁；并对道路以色标标明，严禁物料随便侵占道路。在施工主大门出入口位置设置洗车槽，洗车槽严格按三水区安监站的要求设计。沿基坑四周设排水沟，在相应位置设沉淀池，沉淀后排入市政管道，项目部派专人对排水管网定时检查、疏通，保证有效、有组织的排水。（洗车槽如下图）

B、生产区及材料堆放

生产区要保证整洁、有序、安全。

材料堆放的原则是：整齐合理堆放，既保证使用的方便，又保证现场的整洁美观，既保证使用的安全，又保证材料在使用过程中的质量和“先进先用”。

a）必须按现场平面布置图堆放材料，材料分类、分批、分规格堆放整齐、清洁、安全。

b）钢筋房、木工房等均搭棚作业；砂、石料堆放全部利用混凝土地面，并设置砖砌围栏；塔吊位置设置合理，钢管、模板等周转材料堆放整齐。

D、施工现场落手清

强调“落手清”工作的意义，加强职工“落手清”意识，建立落手清制度和施工现场分区域责任制，由专人管理负责；各区域包干到班组，做到现场清洁、卫生、整齐。

（3）标识牌

制定《标识、标牌、标语管理制度》。

标识、标牌由公司统一管理，按照公司CIS《企业形象识别手册》与《ISO9002质量体系程序文件》的要求制作与设置。

A、八牌二图：

      - 公司简介

      - 工程概况

      - 十项安全技术措施

      - 防火须知

      - 项目管理网络图

      - 施工现场平面布置图

      - “安全生产计数”牌

      - 工地环境卫生须知

      - 消防保卫牌

      - 安全生产牌

以上图牌均按国强建设集团CIS形象识别手册要求制作、设置。

B、施工区域安全标志醒目

安全标志有：（1）当心触电；（2）必须戴好安全帽；（3）严禁烟火；（4）禁止通行；（5）当心吊物；（6）必须系安全带；（7）当心落物；（8）安全通道等，分别悬挂于相应位置。

C、危险区域禁令标志明显

在预留洞口、坑井口、通道口边、危险机械等区域设置明显的禁令标志牌与防护栏，在配电室、电焊气割场所设置明显的禁令标志牌与防火设施（如干砂、灭火器等）。

D、设备一机二牌

本工程所用的所有机械设备均做到一机二牌制，（即操作规程牌与验收合格牌），配置一机一保一闸一箱一锁。在箱门内侧设置线路布局图。

E、文明标语

a）在进入工地大门，设置有“施工期间，诸多不便，敬请原谅，谢谢合作！”；“进入施工现场请戴好安全帽！”等精美不锈钢文明标牌。在宣传栏内，有美观生动的建筑效果图。

b）在生活区、生产区及施工楼层上，均张挂大幅宣传标语，以此提高员工的集体主义意识与工作责任感，树立项目部良好的精神风貌。

F、施工人员挂牌上岗

项目部所有管理人员（包括项目经理）和一线职工（包括后勤）均持证上岗。上岗证由公司按CIS形象识别系统一制作、发放。

G、安全帽分色管理

管理人员——红色；班组长——红色；一般职工——白色；

特殊工种——黄色；机修工及安装班组——蓝色

（4）作业条件环境保护

A、工作防护棚

地面固定作业机械设备均按要求搭设工作防护棚，（如钢筋加工场地及其它作业等），工作棚采用工具钢结构搭设而成，工作棚应满足工作安全、采光、通风、实用等要求。

B、环境保护

a）制定环境保护控制措施。

建筑施工工地是一个主要的环境污染源，尤其为噪音、粉尘及废水，而这些环境污染将直接影响社区生活环境。因此，切实做好环境保护工作是保持正常施工、创建文明工地的主要工作之一。

b）防止施工噪声污染

人为的噪声控制措施：尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪音扰民的自觉意识。

减少作业时间：严格控制作业时间，尽量安排到白天作业；晚间作业如超大型过22：00时，尽量利用噪声小的机械施工。

易产生强噪声的成品、半成品加工作业，应尽量放在工厂车间内完成。减少因施工现场加工制作产生的噪声，尽量采用低噪声的机械设备。

施工现场的强噪音机械如：搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等，施工作业尽量放在封闭的机械棚内；或在白天施工，以致不影响工人与居民的休息时间。

C、防止空气污染

建筑施工垃圾较多，应使用封闭的专用垃圾道或利用翻斗车，推拉至地面，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

水泥采用专库室内存放，卸运时要采取有效措施，减少扬尘。

施工现场道路全部用混凝土地面、使其能承受一定的荷载，并随时洒水，防止道路扬尘。

严禁违章明火作业，必须经过审批后方可动火，要控制烟尘排放量。

D、防止水污染

搅拌机的废水排放控制：施工现场搅拌作业时，在搅拌机前设置“沉淀池”。使排放的废水排入沉淀池，经沉淀后，流入水沟排入市政污水管。

办公区、生活区及施工区设置排水明沟，场地及道路放坡，使整体流水至水沟，然后排入城市排污管网内。

现场存放的各种油料，要进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止污染。

在生活用水及施工作业时，要节约用水，随手关紧自来水龙头。

食堂用水排放要合乎要求。

E、环境保护的检查工作

工地管理人员，班组长每天进行检查一次，凡违犯施工现场环境保护规定的及时提出整改。项目部进行每月两次的检查，在检查中，对于不符合环境保护要求的采用“三定”原则（定人、定时、定措施）予以整改，落实后及时做好复检工作。

F、建筑垃圾

制定《建筑垃圾管理制度》。

建筑垃圾在指定的场所分类堆放，并标以指示牌。废钢筋、铁钉、铁丝、纸张之类的送废品收购回收；落地灰等含砂较高的垃圾应及时过筛回用；无法再用的垃圾在指定的地点堆放，并及时运出工地。垃圾清运出场必须到批准的场所倾倒，不得乱倒乱卸。

建筑物内清除的垃圾渣物，要通过施工电梯及时清运，严禁从楼层向外抛掷。施工现场必须做到“工完场清”，由专人管理现场清洁卫生。

（5）防火防爆防毒

A、消防管理见相应章节。

B、仓库

工地仓库根据材料分别设置物资仓库、易燃易爆材料专库及有毒材料专库。

保证仓库的干燥通风，做好防鼠工作，重点防止仓库内材料自燃与电气起火。仓库内严禁明火与吸烟，并设置禁令标牌；按要求配置灭火器。定时检验。

C、易燃易爆材料管理

制定《易燃易爆材料管理制度》、《消防管理制度》及《施工现场消防设施布置示意图》。

a）、气瓶

各种气瓶应有明显标和震圈，并不得在露天曝晒。

乙炔表和氧气表应经标准计量所检定合格后方可使用。

乙炔气瓶和氧气瓶距离应大于5M。

操作人员应经培训合格后持有效上岗证操作。

专门设气瓶房，放在偏僻地方，加门上锁，专人管理。

b）其它防火防爆管理

施工现场动火作业需进行审批，动火场所设置动火作业许可证，并指定专人作业与专人监护。动火作业审批有效期为7天。

钢材电焊气割场地周围设置防护设施，防止火星乱溅，不得放置易燃、易爆物品，并设置消防器材。

木材堆放在木工棚内，设专人管理，分厚度堆放整齐，离木工房10M内不得有明火，并设置灭火器与“严禁烟火”的警告牌。

做好电气防火防爆工作。在总配电室中，设置干粉灭火器与干砂备用；在使用过程中应保证线路的完好，严禁使用破皮老化的电线或电缆；应保证漏电保护器的完好，严禁以铜丝代替保险丝。

c）、工地吸烟处

项目部在施工场所禁止吸烟，在建筑物内楼梯附近每三层设置吸烟处，并配置烟灰盒，防止烟蒂乱扔而失火。在吸烟处设置木椅以方便职工的稍微歇息。

d）、生活区防火

1）职工宿舍

宿舍内严禁使用电炉、电饭锅等电器，如使用燃气灶等应经项目部审批后设专用厨房方可使用；

严禁私拉电线、严禁使用破皮老化的电线，防止电气失火；

冬季采暖严禁在宿舍内出现明火。

2）食堂防火工作重点做好木柴的防火。木柴堆放有隔离措施，并配置消防器材。

e）、有毒材料

有专门库房堆放，专人保管，建立保管制度。

有明显的有毒标志。

材料使用、移放有专人管理。

需要通风有的毒材料库房应设在生活区、办公区的下风口带。

（6）施工组织与管理

制定《施工组织设计（施工方案）管理制度》。

A、施工组织设计

根据本工程的特点和项目部的实际情况，编制科学、合理的、对施工具有实际指导意义和宏观控制作用的施工组织设计（施工方案）。对土建结构、基础砼、水暖电气安装、雨季施工等施工均作方案设计，并对模板支撑体系、外脚手架搭设、塔吊安装、临时用电也编制较为详细的施工方案。内容要求充实，有针对性，有完善的质量、安全、文明施工计划及措施。由项目部技术负责人编制、公司主任工程师审核、总工程师审批。

B、管理人员执证上岗

项目部管理人员在任职前均作考查，要求执相应证书上岗。管理人员证书由公司统一管理并保留原件，项目部存放证书复印件，对无证的管理人员不予任职。项目部每半年组织一次管理人员考核，对连续二次考核不合格者予以清退。

### 十四、消防管理

本工程主体由7栋楼组成，为确保工程施工期间的现场的安全，对整个施工现场的消防管理尤其显得重要。

### （一） 建立消防组织和制度

1、施工中必须认真执行《中华人民共和国消防条例》及《消防法》，建立以工地项目经理廖精武为组长的消防领导小组，实行防火责任制度，还可根据工程情况成立若干专门的消防组织，如防火检查小组、明火管理小组、业余消防队等。贯彻消防工作以防为主，防消结合的原则。

消防领导小组

组  长：包兆建

副组长：陶东生

组  员：侯柯露 、孙利国、叶君迎、陈倩、周雅、徐瑞红

防火检查小组

组  长：包兆建

副组长：陶东生

组  员：侯柯露 、孙利国、叶君迎、陈倩、周雅、徐瑞红

2、在工地里建立消防教育体系，由专人负责对新职工进行消防意识和消防制度的教育，认真贯彻各项消防制度，经常开展消防活动，如定期开展群众性、专业性防火检查，不仅可以及时消防火警隐患，更可以加强全员的消防观念。

3、工地消防组织要与地区消防组织挂钩，及时把工程情况进行通报，一旦发生火警情况，可得到城市消防队的紧急救助。紧急救助电话：119、110、120

### （二）配备消防设施和消防器材

1、在施工组织设计中充分考虑消防水源，保证必要的消防水压与水量。

2、工地现场设置两路电源接口，除正常施工用电外，对起动消防水泵、安全电梯、安全扶梯、安全通道及紧急情况使用的电器设备必须另备电源。

3、垂直安全通道选择栋号住宅中的楼梯间布设，通道内装设应急灯，保证在一定的时间内通行和作业有一定的照明度。

4、按施工现场的防火规定，在工地各区域设灭火机和太平桶，按国家及地区有关规定和计算的数量设置。在建筑结构和装饰施工阶段，外脚手架与楼面上每层按面积大小设置一定数量的灭火机和太平桶。位置设在显眼易取的地方，各层都要设在相同的位置。

5、紧跟结构施工每二层或三层设吸烟室，安排灭火装置与隔离防火设施，明确规定非吸烟室内不准吸烟。

6、消防设施及具体人员的配备如下；

①本工程的消防用水利用现场砖砌不小于20立方米的消防水池进行蓄水，设置4台消防高压水泵供水。消防高压水泵设专用电缆。

②消防竖管管径为100mm，每1层设1只直径65mm消防栓，各配一个根50m长的消防带。临时消火栓应分设于各层明显且便于使用的地点，并确保消火栓的充实水柱能到达工程内任何部位。

③每层楼梯口处配2只10L灭火机，各楼层建筑面积平均布置2只10L灭火机，每层共配备4只灭火机（2只酸碱型，2只干粉型），灭火器定期检查药液的有效性。

④临时木工间、油漆间、机具间等，每25平方米应配置一个种类合适的灭火机。

⑤脚手架除了采用防火安全网外，脚手架上每步均配备2只10L以上灭火机。

⑥配备5名经过专业培训的兼职消防队，24小时对施工现场进行巡视。

### （三）明火管理

1、对整个工地要划分禁火区和动火等级。对油库、油漆仓库等不准明火的区域要特别划出禁火区范围，事先挂牌明确，禁止一切可引起明火的火种进入。对其它施工区域要分别动火危险程度，按国家《施工现场防火规定》划分三级动火区域，在施工过程中按标准管理。

2、 建筑施工动用明火，如电焊、气割等都必须按所在区域的动火等级进行动火报批手续，在动火时必须派监护人员值班。高空明火作业，必须在其下方采取隔离措施，不得使火种从高空散落。

3、建筑施工在结构与装饰阶段，要配专职的消防巡视员，三班制巡回检查，巡回线路要专门设计，保证一旦有火警，在可扑灭的时限内发觉和消除。

### （四） 现场防火要求

1施工组织设计中规定消防通道，保证消防车进入现场。

2楼面作业与地面指挥机构要有可靠通讯设备，一旦有险情作业地点可及时向指挥部门报告。

3施工中不得采用易燃材料，不论结构和装饰施工，要及时清除多余的易燃材料，运出大楼到可靠地点放置。

4焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10m，与易燃物品的距离不得少于30m，如达不到上述要求，应设置专门隔离设备并经过专门审批。

5现场焊割作业人员要进行专门防火教育，工地按工程情况要建立焊割作业的安全规范，如《十不烧》的规定、使焊、割作业按规定进行。

6在装饰施工阶段，油漆等有散发可燃气体的作业，应注意及时通风外还应指定消防安全措施。

### （五）现场吸烟区布置

1、施工现场应该禁止吸烟防止发生危险，应该按照工程情况设置固定的吸烟室，吸烟室应远离危险区并设必要的灭火器材； 
　　  2、施工现场必须设专用保温饮水桶，水桶加盖加锁，防止污染； 
　　  3、施工人员严禁喝生水和共用一个器皿饮水。

### 进入施工现场安全三级教育

### （一）、进行公司安全生产指导方针教育，主要内容是：

- 建筑业安全生产的指导方针是：必须贯彻“安全第一，预防为主”的思想。

- 安全生产的原则。

- 本公司的一切规章制度和“生产守则”及“文明施工守则”。

- 相关安全生产法律、法规和建筑业安全规章制度。

### （二）、进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是：

1、本工程施工特点及施工安全基本知识；

2、本工程（包括施工生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项；

3、工种的安全技术操作规程；

4、高处作业、机械设备、电气安全基础知识；

5、防火、防毒、防尘、防爆及紧急情况安全防范自救。

6、防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识。

### （三）、进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育，主要内容是：

1、本班组作业特点及安全操作规程；

2、班组安全活动制度及纪律；

3、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品；

4、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；

5、本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。

### 附：安全生产须知；

### （一）新工人安全生产须知

1、新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训，不得进入施工现场操作。

2、进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。

3、在没有防护设施的二米高处，悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。

4、高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件。

5、不懂电器和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备。

6、建筑材料和构件要堆放整齐稳妥，不要过高。

7、危险区域要有明显标志，要采取防护措施，夜间要设红灯示警。

8、在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。

9、特殊工种（电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种机动车辆司机等）必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证，方准独立操作。

10、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。

11、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除，需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。

12、施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处，应有防护措施并有明显标志。

13、任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作中要思想要集中，不准开玩笑，做私活。

14、不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。

15、手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑或撒把溜放。

16、拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理，元钉要及时拔除。

17、砌墙斩砖要朝里斩，不准朝外斩。防止碎砖堕落伤人。

18、工具用好后要随时装入工具袋。

19、不准在井架内穿行；不准在井架提升后不采取安全措施到下面去清理砂浆、混凝土等杂物；不准吊篮久停空中；下班后吊篮必须放在地面处，且切断电源。

20、脚手架上霜、雪、泥等及时清扫。

21、脚手板两端间要扎牢，防止空头板（竹脚手片应四点扎牢）。

22、脚手架超载危险：

砌筑脚手架均布荷载每平方米不得超270kn，即在脚手架上堆放标准砖不得超过单行侧放三侧高。20孔多孔砖不得超过单行侧放四侧高，非承重三孔砖不得超过单行平放五皮高。只允许二排脚手架上同时堆放。

脚手架连接物拆除危险；

坐在防护栏杆上休息危险；

搭、拆脚手架，井字架不系安全带危险。

23、单梯上部要扎牢，下部要有防滑措施。

24、挂梯上部要挂牢，下部要绑扎。

25、人字梯中间要扎牢，下部要有防滑措施，不准人坐在上面，骑马式移动。

26、高空：

从事高空作业的人员，必须身体健康，严禁患有高血压、贫血症、严重心脏病、精神症、癫痫病、深度近视眼在500度以上人员，以及经医生检查认为不适合高空作业的人员，不得从事高空作业。对井架、起重工等从事高空作业的工种人员要每年体检检查一次。

（1）在平台、屋沿口操作时，面部要朝外，系好安全带。

（2）高处作业不要用力过猛，防止失去平衡而坠落。

（3）在平台等处拆木模撬棒要朝里，不要向外，防止人向外坠落。

（4）遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室外作业。

（5）夜间施工必须要有充分的照明。

### （二）建筑安全工人安全技术操作规程一般规定

第一节   施工现场

第一条：参加施工的工人（包括学徒工、实习生、代培人员和民工）要熟知工种的安全技术操作规程。在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。

第二条：电工、焊工、司炉工、爆破工、起重机司机、打桩司机和各种机动车辆司机，必须经过专门训练，考试合格发给操作证，方准独立操作。

第三条：正确使用个人防护用品和安全防护措施，进入施工现场，必须带好安全帽，禁止穿拖鞋或光脚，在没有防护设施下高空、悬崖和陡坡施工，必须系安全带，上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施，距地面2米以上作业要有防护栏杆、档板或安全网。安全帽、安全带、安全网定期检查，不符合要求的，严禁使用。

第四条：施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动，需要拆动的，要经工地负责人同意。

第五条：施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处，应有防护设施或明显标志。

第六条：施工现场要有交通指示标志，交通频繁的交叉路口，应设指挥；车道口两侧，应设落杆，危险地区，要悬挂“危险”或“禁止通行”牌，夜间设红灯示警。

第七条：工地行驶斗车、小平车的轨道坡度不得大于3%，铁轨终点应有车档，车辆的制动闸和挂钩要完好可靠。

第八条：坑槽施工，应经常检查边壁土质稳固情况，发现有裂缝、疏松或支撑走动，要随时采取加固措施，根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况，确定堆放材料和施工机械坑边距离，往坑槽运材料，应用信号联系。

第九条：调配酸溶液，应先将酸缓慢的注入水中，搅拌均匀，严禁将水倒入酸中。贮存酸液的容品应加盖和设有标志。

第十条：做好女工在月经、怀孕、生育和哺乳期间的保护工作，女工在怀孕期间对原工作不能胜任时，根据医生的证明，应调换轻便工作。

第二节   机电设备

第十一条：机械操作要束紧袖口，发工发辫要换入帽内。

第十二条：机械和动力机的机座必须稳固，转动的危险部位要安设防护装置。

第十三条：工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方准使用。

第十四条：电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起，各种电动机具必须按规定接地接零，并设置单一开关，还有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

第十五条：施工机械和电气设备不得带病运行和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查，不得在运行中修理。

第十六条：电气、仪表和设备试运转，应严格按照单项安全技术措施运行，运转时不准清洗和修理，严禁将头手伸机械行程范围内。

第十七条：在架空输电线路下面工作应停电，不能停电时，应有隔离防护措施，起重机不得在架空输电线下面工作，通过架空输电线路应将起重臂落下，在架空输电线路一侧工作时，不论在任何情况下，起重臂、钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于下表规定：

| 输电线路电压 | 1千伏 以下 | 1~20 千伏 | 35~110 千伏 | 150~220 千伏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许与输电线路的最近距离（米） | 2.5 | 3 | 5 | 7 |

第十八条:行灯电压不得超过36伏、在潮湿场所或金属容器内工作时，行灯电压不得超过12伏。

第十九条：受压容器应有安全阀、压力表、并避免暴晒、碰撞、氧气瓶严防沾染油脂；乙炔发生气、液化石油气，必须有防止回火的安全装置。

第二十条：X光或Y射线探伤作业区，非操作人员，不准进入。

第二十一条：从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业，要有防护措施，并进行定期检查。

第三节   高空作业

第二十二条：从事高空作业要定期体检，经医生诊断、凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高空作业的，不得从事高空作业。

第二十三条：高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

第二十四条：高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物体禁止抛掷。

第二十五条：遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高空、起重和打桩作业。

第二十六条：梯子不得缺档，不得垫高使用，梯子横档间距以30厘米为宜，使用时上端要扎牢，下端应采取防滑措施，单面梯与地面夹角以60~70度为宜，禁止二人同时在梯上作业，如需接长使用，应绑扎牢固，人字梯底脚在拉牢，在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。

第二十七条：没有安全防护措施，禁止在屋架的上弦、支撑、杵条、挑架的挑梁和半固定的构件上行走或作业，高空作业与地面联系，应设通讯装置，并专人负责。

第二十八条：乘人的外用电梯、吊笼，应有可靠的安全装置，除指派的专业人员外，禁止攀登起重臂、绳索和随同运料的吊笼吊装物上下。

第四节   季节加工

第二十九条：暴雨台风前后，要检查工地临时设施，脚手架、机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立即排除。

第三十条：高层建筑、烟囱、水塔的脚手架及易燃、易爆、仓库和塔吊、打桩机等机械应设临时避雷装置，对机电设备的电气开关，要有防雨、防潮设施。

第三十一条：现场道路应加强维护，斜道和脚手板应有防滑措施。

第三十二条：夏季作业应调整作息时间，从事高温工作的场所，应加强通风和降温措施。

第三十三条：冬季施工使作煤炭取暖，应符合防火要求和指定专人负责管理，并有防止一氧化碳中毒的措施。

### （三）安全生产六大纪律

1、进入现场必须戴好安全帽，扣好帽带；并正确使用个人劳动防护用品。

2、二米以上的高处、悬空作业、无安全设施的、必须戴好安全带、扣好保险钩。

3、高处作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。

4、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，方能开动使用。

5、不懂电气和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备。

6、吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械必须完好，把杆垂直下方不准站人。

### （四）十项安全技术措施

1、按规定使用安全“三宝”；

2、机械设备防护装置一定要齐全有效；

3、塔吊等起重设备必须有限位保险装置，不准“带病”运转，不准超负荷作业，不准在运转中维修保养。

4、架设电线线路必须符合当地电业局的规定，电气设备必须接零接地。

5、电动机械和手持电动工具要设置漏电掉闸装置。

6、脚手架材料及脚手架的搭设必须符合规程要求。

7、各种缆风绳及其设置必须符合规程要求。

8、在建工程的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口，必须有防护设施。

9、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，高空作业不准穿硬底和带钉易滑的鞋靴。

10、施工现场的悬崖、陡坎等危险地区应警戒标志，夜间要设红灯示警。

### （五）起重吊装“十不吊”规定

1、起重臂吊起的重物下面有人停留或行走不准吊。

2、起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任，无指挥或信号不清不准吊。

3、钢筋、型钢、管材等细长和多根物件必须捆扎牢靠，多点起吊。单头“千斤”或捆扎不牢靠不准吊。

4、多孔板、积灰斗、手推翻斗车不用四点吊或大模板外挂板不用卸甲不准吊。预制钢筋混凝土楼板不准双拼吊。

5、吊砌块必须使用安全可靠的砌块夹具，吊砖必须使用砖笼，并堆放整齐。木砖、预埋件等零星物件要用盛器堆放稳妥。叠放不齐不准吊。

6、楼板、大梁等吊物上站人不准吊。

7、埋入地面的板桩、井点管等以及粘连、附着的物件不准吊。

8、多机作业，应保证所吊重物距离不小于三米，在同一轨道上多机作业，无安全措施不准吊。

9、六级以上强风区不准吊。

10、斜拉重物或超过机械允许荷载不准吊。

### （六）气割、电焊“十不烧”规定

1、焊工必须持证上岗，无广州市特种作业人员安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

2、凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊、割。

3、焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割。

4、焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割。

5、各种装过可燃气体，易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，排除危险性之前，不准进行焊、割。

6、用可燃材料作保温层、冷却层、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割。

7、有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割。

8、焊、割部位附近易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施之前，不准焊、割。

9、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割。

10、与外单位相连的部位，在没有弄清有无险情，或明知存在危险而未采取有效的措施之前，不准焊、割。

# Text boxes

电梯井口防护

楼梯防护

安全通道口防护

0.5m宽以内洞口防护

1.5m≤边长＜2.0m的洞口防护

0.5m<边长<1.5m洞口防护