## 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程施工有关情况

## 一、水土保持及环境保护相关工作情况

1、环境保护工程

工程在施工过程中，各种施工机械产生的噪声、废油以及施工扬尘对周边环境有所影响，其次施工人员生产，生活所产生的垃圾给周围会带来污染，为此采取了如下措施：

（1）在各标段项目部及营地设置生活污水一体化处理设施，经抽检达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准闲置表》Ⅳ类后排放台州湾海域；混凝土预制养护废水、泥浆废水、基坑排水、车胎冲洗废水经临时沉淀设施沉淀后回用于施工生产、洒水、冲洗汽车，不外排。

（2）选择低噪音设备，合理安排施工时间，禁止在午夜、午休时间施工，以减小对声环境敏感点的影响；合理安排行车路线，尽量避开居民区，并禁鸣喇叭。

（3）施工生活垃圾集中收集，委托当地环卫部门清理；泥浆钻渣放入泥浆池，沉淀后的施工钻渣经干化后回填。

（4）对于工程永久占地造成的制备损失，在工程施工结束后立即根据水保措施进行恢复。

2、水土保持措施

（1）先行段：

主要进行外海侧抛石作业，暂不具备实施水土保持措施的条件。

- 一标段：

至 2022 年 3 月，十一塘北闸准备进行桩基施工，十一塘东闸及新建洪家场浦闸准备进行钻孔灌注桩及高压旋喷桩施工，沿线布设 4 处泥浆循环池，十一塘北闸2 座泥浆循环池尺寸大致为 8m×12m，十一塘东闸 2 座泥浆循环池约 20m×8m，十一塘东闸南北各设了一处泥浆干化场地，每处场地尺寸约 120m×40m，深约 1.0m，采用土埂防护，土埂防护共计约 660m3 ，沿线堆料绿网覆盖 200m2。

- 二标段：

三山北涂闸布设了 5 座泥浆循环池，不规则形状，3 处泥浆干化场地，已干化泥浆约 3682m2，新开挖泥浆干化场地尺寸约 120m×40m，深约 1.0m，采用土埂防护泥浆干化场地采用土埂防护，防护量约 990m3 ，干化场地目前已进行土方填筑，土方填筑区域布设土质纵向及横向排水沟，尺寸约 30cm×30cm，排水沟长度共计约 2200m，沿线堆料绿网覆盖 200m2。

## 二、工程开工时间及工期

台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程计划总工期为60个月，工程开工时间为2020年10月9日开工。